## Slide 1: Creda 模具设计系统
首套中国模具设计专家为国内模具业量身打造的全3D同步设计系统！
融入了我们近二十年的模具行业经验！
Bill Pan
Dec, 2012

## Slide 2: Creda模具设计系统概览
Creda全3D模具设计系统专为中国客户量身打造, 对大型复杂模具生产商以及某类模具专业生产商具有很强的优越性

## Slide 3: Creda模具设计系统概览
系统化
实现系统化的模具设计，简化操作步骤，去除重复工作量，减少人为出错的机会，统一工作模式，改变以前各自为政的局面，使工作的效率和品质有了坚实的保障。
模块化的数据结构
系统采用了模块化的数据结构，支持设计数据的互相利用，支持设计分工和并行设计，使公司的人力资源得到合理的使用，设计周期也可以缩短。设计数据可用PTC公司的产品生命周期管理软件Windchill进行数据管理。
高效率的设计工具
系统为整个设计过程提供了众多高效率的设计工具，可实现高效率的模具设计，以缩短设计周期，降低用工成本。与普通的设计方式相对比，工作效率有了成倍的提高，设计难度也有了降低。

## Slide 4: Creda模具设计系统概览
系列化的模具设计
系统提供了针对特定用户和特定类型的模具来开发相应子系统的功能，可实现系列化的模具设计，为更大量地节省设计时间提供了可行的技术手段。
全3D化的设计
很轻松就可得到全3D的设计成果，提升了工作品质和企业竞争力。
定制开发服务
我们的研发团队可以按客户提出的特别要求提供定制的开发服务，以更好地为客户服务。

## Slide 5: Creda模具设计系统特点
同步设计框架底层搭建：
      针对大型复杂等周期长的模具而生！
      模具总装由定模部分、动模部分、滑块部分等几个部分组成。
        有利于设计分工和并行设计，各自在子装配里操作，方便，简捷，系统运行速度高。
      模块化的数据结构使得用同一系统完成的设计具有相同的数据结构，非常有利于一些相同或相似的模具结构的互相利用，可节省大量的操作时间。
开包即用的便捷
所有的元件都经过实战！只需少量的客制化工作
模具设计专家研发的模具设计“武器”！
方便快捷地进行定位圈和浇口套，模锁、尼龙锁模器、镶件挤紧块、拉料钩针、平衡板、模具防开板，打顶针、打螺丝、打运水、打撑头，定义复位弹簧的设计。

## Slide 6: Creda模具设计系统特点
行业经验的融入
      我们的行业经验已“融入”到我们的软件！
        在相关的环节都有相应的计算、校核与判断等自动的操作。
定制开发服务
传统订制：将贵公司的设计标准“融入”到我们的软件中！
高级订制：按特定客户的要求或按特定类型模具的要求来开发子系统，以便将更多的零部件或机构预先安装到子系统中去，尽可能地节省操作时间。
面对面的订制：按贵公司的特别要求添加特定的功能。

## Slide 7: Creda模具设计系统功能介绍： 模架
模架部分
1
2
4
3
5
6
7
8
9

## Slide 8: Creda 参数模架 功能介绍： 模架
模架种类可以在大水口，细水口，简化型细水口，热流道之间无缝切换
提供LKM，Futaba，HASCO等模架标准，满足中国市场，日韩市场，欧洲市场的需求
模架大小可随意更改为非标规格
模架类型列表一目了然，选取方便
即时显示模厚和模板厚度等信息
动态化的模架切面图和投影图可即时显示模架的设计信息
即时显示模架以及定模侧动模侧的重量和重心
提供保存和载入模架的功能，以建立贵公司的非标模架库
提供校核注塑机的功能，可将贵公司的注塑机规格输入到系统中

## Slide 9: Creda 参数模架 功能介绍: 模架
10
11
12
13
14
15

## Slide 10: Creda模具设计系统功能介绍: 模架
可在有方铁和无方铁之间切换
方铁可在纵向放置和横向放置之间切换，业内首创！
方铁可按需要进行加宽及偏移
导套可在动模侧放置和定模侧放置之间切换
导柱可在直司和托司之间切换
在改变导柱的直径后导柱与模架的边距也自动改变

## Slide 11: Creda模具设计系统功能介绍: 元件部分->滑块
可加载本公司的压条，锁块，斜边座，耐模板，调整板标准
提供保存和载入滑块的功能，以建立贵公司的滑块库
确定滑块的行程后系统自动计算斜边的长度
3
2
1

## Slide 12: Creda模具设计系统功能介绍: 元件部分->斜顶
导向板可在整体式和分体式之间切换
给出斜顶的角度后可自动计算斜顶的行程
斜顶的类型备用A型，B型，DME大角度斜顶，也可开发贵公司需要的类型
1
2

## Slide 13: Creda模具设计系统功能介绍: 元件部分->顶针
打司筒时可同时将司筒内针一起打上
打有托顶针和扁顶针时可自动显示避空长度，以避免顶出时撞坏顶针
1
2

## Slide 14: Creda模具设计系统功能介绍: 元件部分->水口钩针
打水口钩针时可将细水口的形状一起切出
一次可同时打几支水口钩针

## Slide 15: Creda模具设计系统功能介绍: 元件部分->定位锁，复位弹簧
包含有市面上常用的所有类型的定位锁
自动校核复位弹簧的压缩率，自动计算复位弹簧的推力
系统备有的模具元件还有：镶件挤紧块，尼龙锁模器，平衡板，油缸，齿轮，定距开模机构等等

## Slide 16: Creda模具设计系统功能介绍: 材料清单
系统有自动检测未加BOM参数零件的功能，以防遗漏
可自动检测零件的大小和重量
在填写ERP编码时，选定类别后系统自动将该类别的ERP编码前缀写上，操作者只需写编号，以缩短操作时间

## Slide 17: Creda模具设计系统功能介绍: 高效工具
分模的操作和模具总装图的操作是相对独立的
分模完成后可用高效率的工具将抽取出来的零件归类到相应的子装配中，将滑块和斜顶成型用的面组复制到相应的零件中，使得分模的操作和模具总装图的操作能有机地联系起来

## Slide 18: Creda模具设计系统功能介绍: 出图
设计完成后系统自动为您准备了模具总装图和模架订购图的半成品图，以尽量地节省操作时间

## Slide 19: Creda模具设计系统结束语
塑胶模具设计已经进入了全3D设计的时代，实现高效率的设计和取得高质量的设计结果是模具生产企业共同的追求。
Creda全3D模具设计系统的开发是紧紧围绕着减少重复工作量，简化操作步骤，提高自动化程度，降低设计难度这个核心来进行的，软件应用后减少了大量繁琐的设计步骤，真正实现了傻瓜化的操作，将众多的工程师从重复性的工作和繁琐的操作中解放出来，体现出非凡的价值。
在系统支持下实行新的工作方式，将为您带来提高工作效率的新武器，也为您带来了领先于对手的优势和长久的效益！

## Slide 20: Creda模具设计系统
Thank You!
作者: 潘培华(Bill Pan)
Mobile: 13728152886
E_Mail:ppw138@163.com
Dec, 2012