## Slide 1
第八章
点的合成运动

## Slide 2
主要内容：
8.1 相对运动·牵连运动·绝对运动
8.2 点的速度合成定理
8.3 点的加速度合成定理

## Slide 3
x
y'
x'
y
o'
o
M
v
通过观察可以发现，物体对一参考体的运动可以由几个运动组合而成。例如，在上述的例子中，车轮上的点M是沿旋轮线运动，但是如果以车厢作为参考体，则点M对于车厢的运动是简单的圆周运动，车厢对于地面的运动是简单的平动。这样，轮缘上一点的运动就可以看成为两个简单运动的合成，即点M相对于车厢作圆周运动，同时车厢对地面作平动。于是，相对于某一参考体的运动可由相对于其它参考体的几个运动组合而成，称这种运动为合成运动。

## Slide 4
习惯上把固定在地球上的坐标系称为定参考系，以oxy坐标系表示；固定在其它相对于地球运动的参考体上的坐标系称为动参考系，以o'x'y'坐标系表示。
用点的合成运动理论分析点的运动时，必须选定两个参考系，区分三种运动：
(1) 动点相对于定参考系的运动，称为绝对运动；
(2) 动点相对于动参考系的运动，称为相对运动；
(3) 动参考系相对于定参考系的运动，称为牵连运动。
§8-1 相对运动·牵连运动·绝对运动

## Slide 5
两个坐标系
定坐标系（定系）
动坐标系（动系）
三种运动
绝对运动：动点相对于定系的运动。
相对运动：动点相对于动系的运动。
牵连运动：动系相对于定系的运动。

## Slide 6
定参考系
动参考系
动点
牵连运动
绝对运动
相对运动
一点、二系、三运动

## Slide 7
绝对轨迹
绝对速度
绝对加速度
在动参考系上与动点相重合的那一点（牵连点）的速度和加速度称为动点的牵连速度和牵连加速度。
相对轨迹
相对速度
相对加速度
牵连速度 和牵连加速度

## Slide 8
(1) 动点相对于定参考系的速度、加速度和轨迹，称为动点的绝对速度va、绝对加速度aa和绝对轨迹。
(2) 动点相对于动参考系的速度、加速度和轨迹，称为动点的相对速度vr、相对加速度ar和相对轨迹 。
由于动参考系的运动是刚体的运动而不是一个点的运动，所以除非动参考系作平动，否则其上各点的运动都不完全相同。因为动参考系与动点直接相关的是动参考系上与动点相重合的那一点(牵连点)，因此定义：
在动参考系上与动点相重合的那一点(牵连点)的速度和加速度称为动点的牵连速度(用ve表示)和牵连加速度(用ae表示) 。

## Slide 9
如果没有牵连运动，则动点的相对运动就是它的绝对运动；
如果没有相对运动，则动点随同动参考系所作的运动就是它的绝对运动；
动点的绝对运动既取决于动点的相对运动，也决定于动参考系的运动即牵连运动，它是两种运动的合成。

## Slide 13
O
x
x'
y'
y
φ
M
练习：已知 ，小球的相对速度u，OM=l。
求：牵连速度和牵连加速度

## Slide 14
绝对运动：直线运动
牵连运动：定轴转动
相对运动：曲线运动（螺旋运动）
动点：车刀刀尖 动系：工件
实例一：车刀的运动分析

## Slide 15
实例二：回转仪的运动分析
动点：Ｍ点 动系：框架
相对运动：圆周运动
牵连运动：定轴转动
绝对运动：空间曲线运动

## Slide 27
绝对运动运动方程
相对运动运动方程
动点：M 动系：
绝对、相对和牵连运动之间的关系
由坐标变换关系有

## Slide 28
例8-1 点M相对于动系 沿半径为r的圆周以速度v作匀速圆周运动(圆心为O1 ） ，动系 相对于定系 以匀角速度ω绕点O作定轴转动，如图所示。初始时 与 重合，点M与O重合。
求：点M的绝对运动方程。

## Slide 29
解:
相对运动方程
代入
求：点M的绝对运动方程。
已知：r，相对速度v， ＝ωt，

## Slide 30
绝对运动方程
求：点M的绝对运动方程。
已知：r，相对速度v， ＝ωt，

## Slide 31
例8-2 用车刀切削工件的直径端面，车刀刀尖M沿水平轴x作往复运动，如图所示。设Oxy为定坐标系，刀尖的运动方程为 。工件以等角速度 逆时针转向转动。
求：车刀在工件圆端面上切出的痕迹。

## Slide 32
相对运动轨迹
已知：
求:
相对运动方程
解:
动点：M 动系：工件

## Slide 33
§8-2 点的速度合成定理
例：小球在金属丝上的运动

## Slide 34
速度合成定理的推导
定系：Ｏxyz，动系： ，动点：Ｍ
为牵连点

## Slide 35
导数上加“～”表示相对导数。

## Slide 36
得
点的速度合成定理：动点在某瞬时的绝对速度等于它在该瞬时的牵连速度与相对速度的矢量和。

## Slide 37
处理具体问题时应注意：
(1) 选取动点、动参考系和定参考系。
(2) 应用速度合成定理时,可利用速度平行四边形中的几何关系解出未知数。也可以采用投影法：即等式左右两边同时对某一轴进行投影，投影的结果相等。
 动点和动系应分别选择在两个不同的刚体上。
 动点和动系的选择应使相对运动的轨迹简单直观。
在有的机构中，一个构件上总有一个点被另一个构件所约束。这时，以被约束的点作为动点，在约束动点的构件上建立动系，相对运动轨迹便是约束构件的轮廓线或者约束动点的轨道。

## Slide 38
通常选动点和动系主要有以下几种情况：
1. 有一个很明显的动点，在题中很容易发现；
2. 有一个不变的接触点，可选该点为动点；
3. 没有不变的接触点，此时应选相对轨迹容易确定的点为动点；
4. 必须选某点为动点，而动系要取两次；
5. 根据题意，必须取两次动点和动系；
6. 两个不相关的动点，可根据题意来确定；

## Slide 39
例8-3 刨床的急回机构如图所示。曲柄OA的一端A与滑块用铰链连接。当曲柄OA以匀角速度ω绕固定轴O转动时，滑块在摇杆O1B上滑动，并带动杆O1B绕定轴O1摆动。设曲柄长为OA=r，两轴间距离OO1=l。
求：曲柄在水平位置时摇杆的角速度 。

## Slide 40
2、运动分析：
绝对运动－绕O点的圆周运动；相对运动－沿
O1B的直线运动；牵连运动－绕O1轴定轴转动。
已知:
√ √ √
3、
解: 1、动点：滑块 A
动系：摇杆

## Slide 41
例8-4 如图所示半径为R、偏心距为e的凸轮，以角速度ω绕O轴转动，杆AB能在滑槽中上下平移，杆的端点A始终与凸轮接触，且OAB成一直线。
求：在图示位置时，杆AB的速度。

## Slide 42
解：1、动点：AB杆上A 动系：凸轮
牵连运动：定轴运动（轴O）
相对运动：圆周运动（半径R）
2、绝对运动：直线运动（AB）
已知：
3、
√ √ √

## Slide 43
求：矿砂相对于传送带B的速度。
例8-5 矿砂从传送带A落入到另一传送带B上，如图所示。站在地面上观察矿砂下落的速度为 ，方向与铅直线成300角。已知传送带B水平传动速度 。

## Slide 44
解：1、动点：矿砂M 动系：传送带B
牵连运动：平移（ ）
2、绝对运动：直线运动（ ）
相对运动：未知
3、
√ √
已知：

## Slide 45
例8-6 圆盘半径为R，以角速度ω1绕水平轴CD转动，支承CD的框架又以角速度ω2绕铅直的AB轴转动，如图所示。圆盘垂直于CD，圆心在CD与AB的交点O处。
求：当连线OM在水平位置时，圆盘边缘上的点M的绝对速度。

## Slide 46
解：1、动点：M点 动系：框架 BACD
牵连运动：定轴转动（AB轴)
相对运动：圆周运动（圆心O点）
2、绝对运动：未知
已知：
3、
√ √

## Slide 47
例3 水平直杆AB在半径为r的固定圆环上以匀速u竖直下落，如图。试求套在该直杆和圆环交点处的小环M的速度。
解：以小环M为动点，定系取在地面上，动系取在AB杆上，动点的速度合成矢量图如图。
由图可得：
u
A
B
O
M
r

vr
va
ve

## Slide 48
例4 求图示机构中OC杆端点C的速度。其中v与θ已知，且设OA=a, AC＝b。
解：取套筒A为动点，动系与OC固连，分析A点速度，有
v
A

B
C
O
va
ve
vr
vC
OC

## Slide 49
例5 图示平底顶杆凸轮机构，顶杆AB可沿导轨上下平动，偏心凸轮以等角速度绕O轴转动，O轴位于顶杆的轴线上，工作时顶杆的平底始终接触凸轮表面，设凸轮半径为R，偏心距OC=e ，OC 与水平线的夹角为，试求当 =45°时，顶杆AB的速度。
解：以凸轮圆心C为动点，静系取在地面上，动系取在顶杆上，动点的速度合成矢量图如图。
va
ve
vr

## Slide 50
例6 AB杆以速度v1向上作平动，CD杆斜向上以速度v2作平动，两条杆的夹角为，求套在两杆上的小环M的速度。
α
M
A
B
C
D
v2
v1
ve1
vr1
vr2
ve2
va
解 取M为动点，AB为动坐标系，相对速度、牵连速度如图。
取M为动点，CD为动坐标系，相对速度、牵连速度如图。
由上面两式可得：
其中

## Slide 51
将等式两边同时向y轴投影：
则动点M的绝对速度为：
α
M
A
B
C
D
v2
v1
ve1
vr1
vr2
ve2
va
y

## Slide 52
例7 在水面上有两只舰艇A 和 B均以匀速度v =36 km/h 行驶，A 舰艇向东开，B 舰艇沿以 O 为圆心、半径R =100 m的圆弧行驶。在图示瞬时，两艇的位置S=50m, Φ=30° ，试求：（1） B艇相对 A艇的速度。（2）A艇相对B艇的速度。
东
北
Φ
B
A
R
O
S

## Slide 53
东
北
Φ=30°
B
A
R
O
S
Ve1
Va1
Vr1
30°
30°
(1) 求B艇相对于是A艇的速度。以 B为动点，动系固连于A艇。由图（b）的速度矢量

## Slide 54
(2) 求A相对于B的速度，以A为动点，动系固连于B艇。
东
北
Φ=30°
B
A
R
O
S
Va2
Vr2
Ve2
α
可见，A相对B的速度并不一定等于B相对A的速度。

## Slide 55
例9 如图车A沿半径为150m的圆弧道路以匀速 行驶，车B沿直线道路以匀速 行驶 ，两车相距30m，求：（1）A车相对B车的速度；（2）B车相对A车的速度。
解：（1）以车A为动点，静系取在地面上，动系取在车B上。动点的速度合成矢量图如图。由图可得：

## Slide 56
（2）以车B为动点，静系取在地面上，动系取在车A上。动点的速度合成矢量图如图。

## Slide 57
§８-３点的加速度合成定理
因为
得
同理可得
即
先分析 对时间的导数:

## Slide 59
因为
得
令
称为科氏加速度

## Slide 60
有
点的加速度合成定理：动点在某瞬时的绝对加速度等于该瞬时它的牵连加速度、相对加速度与科氏加速度的矢量和。
其中科氏加速度
大小
方向垂直于 和
指向按右手法则确定

## Slide 61
当牵连运动为平移时，动点在某瞬时的绝对加速度等于该瞬时它的牵连加速度与相对加速度的矢量和。
当牵连运动为平移时，
因此
此时有

## Slide 62
例8-8 刨床的急回机构如图所示。曲柄OA的一端A与滑块用铰链连接。当曲柄OA以匀角速度ω绕固定轴O转动时，滑块在摇杆O1B上滑动，并带动杆O1B绕定轴O1摆动。设曲柄长为OA=r，两轴间距离OO1=l。
求:摇杆O1B在
如图所示位置时的
角加速度。

## Slide 63
解：1、 动点：滑块A 动系：O1B杆
绝对运动：圆周运动
2 、速度
相对运动：直线运动（沿O1B）
牵连运动：定轴转动（绕O1轴）
√ √ √

## Slide 64
3、加速度
√ √ √ √ √

## Slide 65
沿 轴投影

## Slide 66
例8-9 如图所示平面机构中，曲柄OA=r，以匀角速度ωO 转动。套筒A沿BC杆滑动。已知：BC=DE，且BD=CE=l。
求：图示位置时，杆BD的角速度和角加速度。

## Slide 67
解：1、动点：滑块A 动系：BC杆
绝对运动：圆周运动（O点）
相对运动：直线运动（BC）
牵连运动：平移
2、速度
√ √ √

## Slide 68
3、加速度
√ √ √ √
沿y轴投影

## Slide 69
求：该瞬时AB的速度及加速度。
例8-10 如图所示凸轮机构中，凸轮以匀角速度ω绕水平O轴转动，带动直杆AB沿铅直线上、下运动，且O，A，B 共线。凸轮上与点A接触的为 ，图示瞬时凸轮上点 曲率半径为ρA ，点 的法线与OA夹角为θ，OA=l。

## Slide 70
绝对运动 ：直线运动（AB）
相对运动 ：曲线运动（凸轮外边缘）
牵连运动 ：定轴转动（O轴）
解：1、动点（AB杆上A点） 动系 ：凸轮O
2、 速度
√ √ √

## Slide 71
3、加速度
√ √ √ √ √
沿 轴投影

## Slide 72
例8-11 圆盘半径R=50mm，以匀角速度ω1绕水平轴CD转动。同时框架和CD轴一起以匀角速度ω2绕通过圆盘中心O的铅直轴AB转动，如图所示。如ω1=5rad/s, ω2=3rad/s。
求：圆盘上1和2两点的绝对加速度。

## Slide 73
解：1、动点： 圆盘上点1（或2） 动系：框架CAD
绝对运动：未知
相对运动：圆周运动（O点）
牵连运动：定轴转动（AB轴）
2、速度（略）
3、加速度
× √ √ √

## Slide 74
点1的牵连加速度与相对加速度在同一直线上，于是得
点２的牵连加速度
相对加速度大小为
科氏加速度大小为
各方向如图，于是得
与铅垂方向夹角