## Slide 1: 第九章 刚体的平面运动
Notes: 2

## Slide 2
§ 9-1 刚体平面运动的概述和运动分解
刚体平面运动：行星齿轮
1、平面运动

## Slide 3
刚体平面运动：车轮运动情况

## Slide 4
平面图形
在运动中，刚体上的任意一点与某一固定平面始终保持相等的距离，这种运动称为平面运动。

## Slide 6
M
N
S
A1
A2
A
刚体上每一点都在与固定平面M平行的平面内运动。
若作一平面N与平面M平行,
并以此去截割刚体得一平面图形S。 可知该平面图形S始终在平面N内运动。
因而垂直于图形S的任一条直线A1A2必然作平动。
A1A2的运动可用其与图形 S的交点 A的运动来替代。
刚体的平面运动可以简化为平面图形在其自身平面S内的运动。

## Slide 7
这就是平面图形的运动方程。
S
M
O'
y
x
O

平面图形S在其平面上的位置完全可由图形内任意线段O'M的位置来确定，而要确定此线段的位置，只需确定线段上任一点O'的位置和线段O'M与固定坐标轴Ox间的夹角即可。点O'的坐标和角都是时间的函数，即
平面图形的运动方程可由两部分组成：一部分是平面图形按点O'的运动方程xO' = f1(t), yO' = f2(t)的平移，没有转动；另一部分是绕O'点转角为 = f3(t)的转动。

## Slide 8
平面运动的这种分解也可以按上一章合成运动的观点加以解释。以沿直线轨道滚动的车轮为例，取车厢为动参考体，以轮心点O'为原点取动参考系O'x'y'，则车厢的平动是牵连运动，车轮绕平动参考系原点O'的转动是相对运动，二者的合成就是车轮的平面运动(绝对运动)。单独轮子作平面运动时，可在轮心O'处固连一个平动参考系O'x'y'，同样可把轮子这种较为复杂的平面运动分解为平动和转动两种简单的运动。
y'
x'
O'
y'
x'
O'

## Slide 9
对于任意的平面运动，可在平面图形上任取一点O‘，称为基点。在这一点假想地安上一个平移参考系O’x‘y’；平面图形运动时，动坐标轴方向始终保持不变，可令其分别平行于定坐标轴Ox和Oy 。于是平面图形的平面运动可看成为随同基点的平移和绕基点转动这两部分运动的合成。
y'
x'
O'
y
x
O

## Slide 10
2、运动方程
基点
转角

## Slide 11
3、运动分析
=
+
平面运动 = 随 的平移+绕 点的转动
平移坐标系

## Slide 12
平面运动可取任意基点而分解为平移和转动，其中平移的速度和加速度与基点的选择有关，而平面图形绕基点转动的角速度和角加速度与基点的选择无关。

## Slide 13
§9-2 求平面图形内各点速度的基点法
1、基点法
动点：M
绝对运动 ：待求
牵连运动 ： 平移
动系 ： (平移坐标系)
相对运动 ：绕 点的圆周运动

## Slide 14
任意A，B两点
其中
平面图形内任一点的速度等于基点的速度与该点随图形绕基点转动速度的矢量和。这就是平面运动的速度合成法或称基点法。

## Slide 15
例9-1 椭圆规尺的A端以速度vA沿x 轴的负向运动，如图所示，AB=l。
求：B端的速度以及尺AB的角速度。

## Slide 16
解：1、 AB作平面运动 基点： A

## Slide 17
例9-2 如图所示平面机构中，AB=BD= DE= l=300mm。在图示位置时，BD∥AE，杆AB的角速度为ω=5rad/s。
求：此瞬时杆DE的角速度和杆BD中点C的速度。

## Slide 18
解：1 、 BD作平面运动 基点：B

## Slide 20
例9-3 曲柄连杆机构如图所示，OA =r, AB= 。如曲柄OA以匀角速度ω转动。

## Slide 21
解：1、 AB作平面运动 基点：A
0
B
v

0




## Slide 22
例9-4 如图所示的行星轮系中，大齿轮Ⅰ固定，半
径为r1 ，行星齿轮Ⅱ沿轮Ⅰ只滚而不滑动，半径为r2。
系杆OA角速度为 。
求：轮Ⅱ的角速度ωⅡ及其上B，C 两点的速度。

## Slide 23
解: 1、轮Ⅱ作平面运动 基点：A
ωⅡ。

## Slide 24
３、
ωⅡ。

## Slide 25
2、速度投影定理
同一平面图形上任意两点的速度在这两点连线上的投影相等。
沿AB连线方向上投影
由

## Slide 26
例9-5 如图所示的平面机构中，曲柄OA长100mm，以角速度ω=2rad/s转动。连杆AB带动摇杆CD，并拖动轮E沿水平面纯滚动。已知：CD=3CB，图示位置时A，B，E三点恰在一水平线上，且CD⊥ED。
求：此瞬时点E的速度。

## Slide 27
解： 1、 AB作平面运动

## Slide 28
2、CD作定轴转动，转动轴：C
3、DE作平面运动

## Slide 29
§ 9-3 求平面图形内各点的瞬心法
一般情况下,在每一瞬时,平面图形上都唯一地存在一个速度为零的点，称为瞬时速度中心，简称速度瞬心。
1、定理
基点：A

## Slide 30
平面图形内任意点的速度等于该点随图形绕瞬时速度中心转动的速度。
基点：C
2、平面图形内各点的速度分布

## Slide 31
3、速度瞬心的确定方法
已知： 的方向，且 不平行于 。

## Slide 33
瞬时平移(瞬心在无穷远处)
且不垂直于

## Slide 34
纯滚动(只滚不滑)约束
运动方程(例6-6)

## Slide 35
例9-6 椭圆规尺的A端以速度vA沿x 轴的负向
运动，如图所示，AB=l。
求：用瞬心法求B
端的速度以及尺AB的
角速度。

## Slide 36
解：AB作平面运动，速度瞬 心为点C。

## Slide 37
例9-7 矿石轧碎机的活动夹板长600mm ，由曲柄OE借连杆组带动，使它绕A轴摆动，如图所示。曲柄OE长100 mm，角速度为10rad/s。连杆组由杆BG，GD和GE组成，杆BG和GD各长500mm。
求：当机构在图示位置时，夹板AB的角速度。

## Slide 38
解: 1、杆GE作平面运动，瞬心为 C1 。

## Slide 39
2、杆BG作平面运动，瞬心 为C。

## Slide 40
§9-4 用基点法求平面图形内各点的加速度
平面图形内任一点的加速度等于基点的加速度与该点随图形绕基点转动的切向加速度和法向加速度的矢量和。
A ：基点
：平移坐标系

## Slide 41
例9-8 如图所示，在外啮合行星齿轮机构中，系杆以匀角速度ω1绕O1转动。大齿轮固定，行星轮半径为r，在大轮上只滚不滑。设A和B是行星轮缘 上的两点，点A在O1O的延长线上，而点B在垂直于O1O的半径上。
求：点A和B的加速度。

## Slide 42
解: 1、轮Ⅰ作平面运动，瞬心为 C。

## Slide 43
2、选基点为Ｏ
√
√
√

## Slide 44
√
√
√

## Slide 45
例9-9 如图所示，在椭圆规机构中，曲柄OD以匀角速度ω绕O 轴转动。OD＝AD＝BD＝l。
求：当 时，尺AB的角加速度和点A的加速度。

## Slide 46
解：1、 AB作平面运动，瞬心为 C。

## Slide 48
求：车轮上速度瞬心的加速度。
例9-10 车轮沿直线滚动。已知车轮半径为R，中心O的速度为 ，加速度为 ，车轮与地面接触无相对滑动。

## Slide 49
解：1、 车轮作平面运动，瞬心 为 C。
3、选Ｏ为基点

## Slide 50
§9-5 运动学综合应用举例
1、运动学综合应用 ： 机构运动学分析。
2、已知运动机构 未知运动机构
3、连接点运动学分析

## Slide 51
求：该瞬时杆OA的角速度与角加速度。
例9-11 图示平面机构，滑块B可沿杆OA滑动。杆BE与BD分别与滑块B铰接，BD杆可沿水平轨道运动。滑块E以匀速v沿铅直导轨向上运动，杆BE长为 。图示瞬时杆OA铅直，且与杆BE夹角为 。

## Slide 52
解：1 、杆BE作平面运动，瞬心在O点。
取E为基点

## Slide 53
沿BE方向投影

## Slide 54
绝对运动 ：直线运动(BD)
相对运动 ：直线运动(OA)
牵连运动 ：定轴转动(轴O)
2、动点 ：滑块B 动系 ： OA杆
√
√
√
沿BD方向投影

## Slide 55
沿BD方向投影

## Slide 56
求：此瞬时杆AB的角速度及角加速度。
例9-12 在图所示平面机构中，杆AC在导轨中以
匀速v平移，通过铰链A带动杆AB沿导套O运动，导套O
与杆AC距离为l。图示瞬时杆AB与杆AC夹角为 。

## Slide 57
解：1、 动点 ： 铰链A 动系 ： 套筒O
绝对运动 ： 直线运动(AC )
相对运动 ： 直线运动(AB )
牵连运动 ： 定轴转动(轴O )

## Slide 60
另解： 1、取坐标系Oxy
2、 A点的运动方程
3、速度、加速度

## Slide 61
求：此瞬时AB杆的角速度及角加速度。
例9-13 如图所示平面机构，AB长为l，滑块A可沿
摇杆OC的长槽滑动。摇杆OC以匀角速度ω绕轴O转动，滑块B以匀速 沿水平导轨滑动。图示瞬时OC铅直，AB与水平线OB夹角为 。

## Slide 62
2、动点 ： 滑块A
动系 ： OC杆
绝对运动 ：未知
相对运动 ：直线运动（OC）
牵连运动 ：定轴转动（轴O）
解：1 、杆AB作平面运动，基点 为B。

## Slide 63
√
√
√
√
沿 方向投影

## Slide 64
√
√
√
√
√
√
√

## Slide 65
例9-14 如图所示平面机构中，杆AC铅直运动，杆BD水平运动，A为铰链，滑块B可沿槽杆AE中的直槽滑动。图示瞬时
求：该瞬时槽杆AE的角速度 、角加速度及滑块B相对AE的加速度。

## Slide 66
解：1、动点：滑块B 动系：杆AE
绝对运动：直线运动（BD）
相对运动：直线运动（AE）
牵连运动：平面运动

## Slide 67
3、将（c）代入（a）
2、杆AE作平面运动 基点：A

## Slide 68
沿 方向投影
沿 方向投影
解得

## Slide 69
4、将（d）代入（b）

## Slide 70
沿 方向投影
沿 方向投影
解之