## Slide 1: CVD配件及布置

## Slide 2: 所需器件及性能
1.马弗炉
1)Thermo Scientific Lindberg/Blue M， CHTF55322C-1

## Slide 3
2) Thermo Scientific Lindberg/Blue M 1100°C Mini-MiteTM TF55035C-1

## Slide 4
2.真空泵及真空控制
1）PFEIFFER Pascal 2015 SD

## Slide 7
压电/皮拉尼组合 RPT 200

## Slide 9
2) VACUUBRAND RZ 6旋片泵

## Slide 12
真空规 Set DCP 3000 + MPT

## Slide 15
真空控制器

## Slide 16
3) edwards爱德华RV5旋片泵

## Slide 18
4）MKS系列真空计真空控制器
气压控制电磁阀 | 148JA14CR1M | MKS
薄膜规真空计（1000torr) | 626B13TQE | MKS
薄膜规真空计(1torr以下 | 626B01TDF | MKS
电磁阀控制器 | 250E-1-D | MKS

## Slide 19: 实验室拟布置
说明：通风间及气瓶区域布置参照方老师实验室设计。排气管道可直接通窗外。
现有布置

## Slide 20
拟布置

## Slide 21: 合成案例
1.PbX2(x=Cl,Br,I)晶片：
原料：PbI 2 , or PbBr 2 , or PbCl 2 powder (99.999%, Aldrich) ， freshly cleaved muscovite mica substrate (1 cm ×3 cm)
条件：石英管首先抽至2mTorr,再通入30sccm高纯氩气（混有5%氢气）。压强和温度分别控制为：(380 °C and 200 Torr for PbI 2 ; 350 °C and 75 Torr for PbBr 2 ; and 510 °C and 200 Torr for PbCl 2 ).时间在15--20min。然后自然冷却到室温。

## Slide 22
2. CH3NH3PbX3钙钛矿 纳米片
原料：CH 3 NH 3 X , X =Cl, Br, I ，已长有卤化铅晶片的云母
条件： CH 3 NH 3 X 置于加热区中央，云母位于下游5-6cm处。石英管首先抽至2mTorr,再通入30sccm氩气或氮气。气压维持在50Torr，温度保持在120度，时间为1小时，然后自然冷去至室温。