## Slide 1
8.1 三相异步电动机的构造
第8章 交流电动机
8.2 三相异步电动机的转动原理
8.3 三相异步电动机的电路分析
8.4 三相异步电动机转矩与机械特性
8.5 三相异步电动机的起动
8.6 三相异步电动机的调速
8.7 三相异步电动机的制动
8.8 三相异步电动机铭牌数据
8.9 三相异步电动机的选择
8.11 单相异步电动机
8.10 同步电动机(略)

## Slide 2: 第8章 交流电动机
1. 了解三相交流异步电动机的基本构造和转动
原理。
本章要求：
2. 理解三相交流异步电动机的机械特性，掌握
起动和反转的基本方法, 了解调速和制动的
方法。
3. 理解三相交流异步电动机铭牌数据的意义。

## Slide 3: 第8章 交流电动机
电动机的分类：
鼠笼式异步交流电动机授课内容：
基本结构、工作原理、 机械特性、控制方法
电动机
交流电动机
直流电动机
三相电动机
单相电动机
同步电动机
异步电动机
他励、并励电动机
串励、复励电动机

## Slide 4: 8.1 三相异步电动机的构造
1.定子
铁心：由内周有槽
的硅钢片叠成。
A ----X
B ----Y
C---- Z
三相绕组
机座：铸钢或铸铁

## Slide 5: 2.转子
转子: 在旋转磁场作用下，产生感应电动势或电流。
鼠笼转子
铁心：由外周有槽的硅钢片叠成。
(1) 鼠笼式转子
铁芯槽内放铜条，端
部用短路环形成一体。
或铸铝形成转子绕组。
(2) 绕线式转子
同定子绕组一样，也分为三相，并且接成星形。
鼠笼式
绕线式

## Slide 7: 鼠笼式电动机与绕线式电动机的的比较：
鼠笼式：
结构简单、价格低廉、工作可靠；不能人为改变电动机的机械特性。
绕线式：
结构复杂、价格较贵、维护工作量大；转子
外加电阻可人为改变电动机的机械特性。

## Slide 8: 8.2 三相异步电动机的转动原理

## Slide 9
8. 2. 1 旋转磁场
定子三相绕组通入三
相交流电(星形联接)
A
X
B
Y
C
Z
1.旋转磁场的产生
o

## Slide 10
o
规定
i : “+” 首端流入，尾端流出。
i : “–” 尾端流入，首端流出。
A
Y
C
B
Z
X
(•)电流出
()电流入

## Slide 11: 三相电流合成磁 场 的分布情况
 t
A
X
Y
C
B
Z
A
X
Y
C
B
Z
A
X
Y
C
B
Z
合成磁场方向向下
合成磁场旋转60°
合成磁场旋转90°
600
动画
o

## Slide 12
A
A
X
Z
B
C
Y
A
A
X
Z
B
C
Y
分析可知：三相电流产生的合成磁场是一旋转的磁场 即：一个电流周期，旋转磁场在空间转过360°
取决于三相电流的相序
2.旋转磁场的旋转方向
结论： 任意调换两根
电源进线，则旋转
磁场反转。
动画
任意调换两根电源进线
(电路如图)
A
X
C
Z
B
Y
0
 t
o

## Slide 13: 3.旋转磁场的极对数P
当三相定子绕组按图示排列时，产生一对磁极的旋转磁场，即：
o
 t
A
X
B
Y
C
Z
A
X
Y
C
B
Z

## Slide 14
若定子每相绕组由两个线圈串联 ，绕组的始端
之间互差60°，将形成两对磁极的旋转磁场。
C'
Y'
A
B
C
X
Y
Z
A'
X'
B'
Z'
A
X
B
Y
C

## Slide 15
极对数
动画
旋转磁场的磁极对数
与三相绕组的排列有关
C'
Y'
A
B
C
X
Y
Z
A'
X'
B'
Z'
0

## Slide 16: 4.旋转磁场的转速
工频：
旋转磁场的转速取决于磁场的极对数
p=1时
0
 t
o
A
X
Y
C
B
Z
A
X
Y
C
B
Z
A
X
Y
C
B
Z

## Slide 17
p=2时
0

## Slide 18
旋转磁场转速n0与极对数 p 的关系
极对数
每个电流周期
磁场转过的空间角度
同步转速
旋转磁场转速n0与频率f1和极对数p有关。
可见:

## Slide 19: 8. 2. 2 电动机的转动原理
1. 转动原理
A
X
Y
C
B
Z
定子三相绕组通入三相交流电
方向:顺时针
切割转子导体
右手定则
感应电动势 E20
旋转磁场
感应电流 I2
旋转磁场
左手定则
电磁力F
F
电磁转矩T
n
F

## Slide 20
8. 2. 3 转差率
旋转磁场的同步转速和电动机转子转速之差与
旋转磁场的同步转速之比称为转差率。
由前面分析可知，电动机转子转动方向与磁场
旋转的方向一致，但转子转速 n 不可能达到与旋转磁场的转速相等，即
异步电动机
如果:
无转子电动势和转子电流
转子与旋转磁场间没有相对运动，磁通不切
割转子导条
无转矩
因此，转子转速与旋转磁场转速间必须要有差别。

## Slide 21
异步电动机运行中:
转子转速亦可由转差率求得
转差率s
例1：一台三相异步电动机，其额定转速
n=975 r/min，电源频率 f1=50 Hz。试求电动机的极对数和额定负载下的转差率。
解：
根据异步电动机转子转速与旋转磁场同步转
速的关系可知：n0=1000 r/min , 即
p=3
额定转差率为

## Slide 22: 8.3 三相异步电动机的电路分析
三相异步电动机的电磁关系与变压器类似。
变压器： 变化 e
U1 E1= 4.44 f N1
E2= 4.44 f N2
E1 、E2 频率相同，都等于电源频率。
异步电动机每相电路
i1
u1
e1
e 1
e2
e 2
i2
+
－
+
+
+
+
－
－
－
－
f1
f2

## Slide 23: 8. 3. 1 定子电路
1.旋转磁场的磁通
异步电动机：旋转磁场切割导体 e，
U1  E1= 4.44 f 1N1
每极磁通
旋转磁场与定子导体间的相对速度为 n0 ，所以
2.定子感应电势的频率 f1
感应电势的频率与磁场和导体间的相对速度有关
f 1= 电源频率 f

## Slide 24: 8. 3. 2 转子电路
1. 转子感应电势频率 f 2
∵定子导体与旋转磁场间的相对速度固定，而转子
导体与旋转磁场间的相对速度随转子的转速不同而
变化
 定子感应电势频率 f 1 转子感应电势频率 f 2
转子感应电势频率 f 2
旋转磁场切割定子导体和转子导体的速度不同

## Slide 25: 2. 转子感应电动势E 2
E2= 4.44 f 2N2 = 4.44s f 1N2
当转速 n = 0(s=1)时， f 2最高，且 E2 最大，有
E20= 4.44 f 1N2
转子静止时
的感应电势
即E2= s E20
转子转动时
的感应电势
3. 转子感抗X 2
当转速 n = 0(s =1)时， f 2最高，且 X2 最大，有
X20= 2 f1L2
即X2= sX20

## Slide 26: 4. 转子电流 I2
5. 转子电路的功率因数 cos2
转子绕组的感应电流

## Slide 27: 转子绕组的感应电流
转子电路的功率因数
结论：转子转动时，转 子电路中的各量均与转
差率 s有关，即与转速
n有关。
I2
cos2
s
1
I2,
O

## Slide 28: 8.4 三相异步电动机转矩与机械特性
8. 4. 1 转矩公式
转子中各载流导体在旋转磁场的作用下,受到电磁力所形成的转矩之总和。
常数，与电
机结构有关
旋转磁场
每极磁通
转子电流
转子电路的
功率因数

## Slide 29
由此得电磁转矩公式
由前面分析知：

## Slide 30
由公式可知
电磁转矩公式
1. T 与定子每相绕组电压 成正比。U 1 T 
2. 当电源电压 U1 一定时，T 是 s 的函数。
3. R2 的大小对 T 有影响。绕线式异步电动机可外
接电阻来改变转子电阻R2 ，从而改变转距。

## Slide 31
8. 4. 2 机械特性曲线
O
T
S
根据转矩公式
得特性曲线：
O
T
动画
1
动画

## Slide 32
电动机在额定负载时的转矩。
1.额定转矩TN
三个重要转矩
O
T
额定转矩
(N • m)
如某普通机床的主轴电机(Y132M-4型) 的额定功率为7.5kw, 额定转速为1440r/min, 则额定转矩为

## Slide 33: 2.最大转矩 Tmax
转子轴上机械负载转矩T2 不能大于Tmax ，否则将
造成堵转(停车)。
电机带动最大负载的能力。
令：
求得
临界转差率
O
T
Tmax
将sm代入转矩公式，可得

## Slide 34
当 U1 一定时，Tmax为定值
过载系数(能力)
一般三相异步电动机的过载系数为
工作时必须使T2 <Tmax ，否则电机将停转。
电机严重过热而烧坏。
(2) sm与 R2 有关， R2 sm   n 。绕线式电机改变转子附加电阻R´2 可实现调速。


## Slide 35: 3. 起动转矩 Tst
电动机起动时的转矩。
起动时n= 0 时，s =1
(2) Tst与 R2 有关， 适当使
R2 Tst 。对绕线式
电机改变转子附加电阻
R´2 , 可使Tst =Tmax 。
Tst体现了电动机带载起动的能力。
若 Tst > T2电机能起动，否则不能起动。
O
T
Tst
起动能力

## Slide 36: 4. 电动机的运行分析
电动机的电磁转矩可以随负载的变化而自动调
整，这种能力称为自适应负载能力。
自适应负载能力是电动机区别于其它动力机械
的重要特点（如：柴油机当负载增加时，必须由
操作者加大油门，才能带动新的负载） 。
此过程中， n 、sE2 , I2  I1 电源提供的功率自动增加。
T2
s
T2 >T
T =T2
n 
T 

T´2
达到新的平衡
T2
常用特
性段
T
O

## Slide 37: 5. U1 和 R2变化对机械特性的影响
(1) U1 变化对机械特性的影响
U

Tm

Tst

T2
T
O

## Slide 38: (2) R2 变化对机械特性的影响
T
O
R2
Tst 
n
硬特性：负载变化时，转速变化不大，运行特性好。
软特性：负载增加时转速下降较快，但起动转矩大，起动特性好。 

## Slide 39: (2) R2 变化对机械特性的影响
不同场合应选用不同的电机。如金属切削，选硬特性电机；重载起动则选软特性电机。
T
O
R2
Tst 
n
硬特性：负载变化时，转速变化不大，运行特性好。
软特性：负载增加时转速下降较快，但起动转矩大，起动特性好。 

## Slide 40: 8.5 三相异步电动机的起动
8. 5. 1 起动性能
起动问题：起动电流大，起动转矩小。
一般中小型鼠笼式电机起动电流为额定电流的5 ~ 7 倍; 电动机的起动转矩为额定转矩的(1.0~2.2)倍。
大电流使电网电压降低，影响邻近负载的工作
频繁起动时造成热量积累，使电机过热
后果：
原因：
起动： n = 0，s =1, 接通电源。
起动时 ，n = 0，转子导体切割磁力线速度很大，
转子感应电势
转子电流
定子电流

## Slide 41: 8.5.2 起动方法
(1) 直接起动
二、三十千瓦以下的异步电动机一般都采用直接起动。
(2) 降压起动：
星形-三角形(Y－ ) 换接起动
自耦降压起动
（适用于鼠笼式电动机）
(3) 转子串电阻起动
（适用于绕线式电动机）
以下介绍降压起动和转子串电阻起动。

## Slide 42
设：电机每相阻抗为
1. 降压起动
(1) Y－ 换接起动
降压起动时的电流
为直接起动时的
+
－
起动
U1
U2
V1
V1
W1
W2

+
－
正常运行
U1
U2
V1
V2
W1
W2

## Slide 43: Y－  起动器接线简图
L1
L3
L2
FU
S
U1
V1
U2
V2
W1
W2
W1
L3
V2
U2
L2
V1
W2
L1
U1
△
动触点
Y
动触点
静触点

## Slide 44: Y－  起动器接线简图
Y起动
L1
L3
L2
FU
S
U1
V1
U2
V2
W1
W2
W1
L3
V2
U2
L2
V1
W2
L1
U1
起动
UP
U1
+
＿
Ul
+
＿
U2
V1
V2
W1
W2

## Slide 45: Y－  起动器接线简图
 工作
L1
L3
L2
FU
S
U1
V1
U2
V2
W1
W2
W1
L3
V2
U2
L2
V1
W2
L1
U1
U2
 正常运行
Ul
+
＿
U1
V1
V2
W1
W2

## Slide 46: Y- 换接起动应注意的问题
(a) 仅适用于正常运行为三角形联结的电机。
(b)
Y－  起动
Y－ 换接起动适合于空载或轻载起动的场合
 正常运行
Ul
U1
W2
V2
W1
+
＿
U2
V1
UP
起动
+
＿
Ul
+
＿
U1
W2
V2
W1
U2
V1

## Slide 47: (2) 自耦降压起动
L1
L3
L2
FU
Q
Q2下合：
接入自耦变
压器，降压
起动。
Q2上合：
切除自耦变
压器，全压
工作。
合刀闸开关Q
Q2
自耦降压起动适合于容量较大的或正常运行时
联成 Y形不能采用Y－起动的鼠笼式异步电动机。

## Slide 48: 2.绕线式电动机转子电路串电阻起动
R
R
R
滑环
电刷
定子
转子
起动时将适当的R 串入转子电路中，起动后将R 短路。
起动电阻
•

## Slide 49: 转子电路串电阻起动的特点
若R2选得适当，转子电路串电阻起动既可以降低起动电流，又可以增加起动转矩。
常用于要求起动转矩较大的生产机械上。
R2 Tst 
T
O

## Slide 50: 三相异步电动机的正、反转
方法：任意调换电源的两根进线，电动机反转。
电动机
正转
电动机
反转
电 源
~
U
V
W
M
3~
U
V
W
电 源
~
M
3~

## Slide 51: 例1:
1)
解:
一台Y225M-4型的三相异步电 动机，定子
绕组△型联结，其额定数据为：P2N=45kW,
nN=1480r/min，UN=380V，N=92.3%，cosN=
0.88， Ist/IN=7.0, Tst/TN=1.9，Tmax/TN=2.2，求：
1) 额定电流IN? 2) 额定转差率sN?
3) 额定转矩 TN 、最大转矩Tmax 、和起动转矩TN 。

## Slide 52
2）由nN=1480r/min，可知 p=2 （四极电动机）
3）

## Slide 53
解：
在上例中(1)如果负载转矩为 510.2N•m, 试问在U=UN和U´=0.9UN两种情况下电动机能否起动？（2）采用Y-  换接起动时，求起动电流和起动转矩。 又当负载转矩为起动转矩的80%和50%时，电动机能否起动？
(1) 在U=UN时
Tst = 551.8N•m > 510.2 N. m
不能起动
(2) Ist =7IN=784.2=589.4 A
在U´= 0.9UN 时
能起动
例2:

## Slide 54
在80%额定负载时
不能起动
在50%额定负载时
可以起动
(3)

## Slide 55
例3:
对例8.5.1中的电动机采用自耦变压器降压起动，设起动时加到电动机上的电压为额定电压的64%，求这时的线路起动电流Ist´´和电动机的起动转矩Tst´。
解：
设电动机的起动电压为U'，电动机的起动
电流为Ist
依据变压器的一次、二次侧电压电流关系，
可求得线路起动电流Ist´´。

## Slide 57
采用自耦降压法起动时，若加到电动机上的
电压与额定电压之比为 x ，则线路 起动电流Ist" 为
电动机的起动转距Tst´为
结论：

## Slide 58: 8.6 三相异步电动机的调速
8.6.1 变频调速 (无级调速)
f=50Hz
逆变器
M
3 ~
整流器
f1、U1可调
+
–
~
变频调速方法
恒转距调速（f1<f1N）
恒功率调速（f1>f1N）
频率调节范围：0.5~几百赫兹
三种电气
调速方法

## Slide 59
8.6.2 变极调速 (有级调速)
变频调速方法可实现无级平滑调速,调速性
能优异，因而正获得越来越广泛的应用。
A1
X1
A2
X2
i
i
P=2
·
·
A1
A2
X1
X2
·
·
N
N
S
S

## Slide 60
A1
X1
A2
X2
i
i
•
•
P=1
采用变极调速方法的电动机称作双速电机，
由于调速时其转速呈跳跃性变化，因而只用在对
调速性能要求不高的场合，如铣床、镗床、磨床
等机床上。
A1
·
·
A2
X1
X2
S
N

## Slide 61
T
o
8.6.3 变转差率调速 (无级调速)
变转差率调速是绕线式电动机特有的一种调
速方法。其优点是调速平滑、设备简单投资少，
缺点是能耗较大。这种调速方式广泛应用于各种
提升、起重设备中。
n
n'
•
•
TL
TL
s ´
s
•
•
T
s
o

## Slide 62: 8.7 三相异步电动机的制动
8.7.1 能耗制动
制动方法
机械制动
电气制动
能耗制动
反接制动
发电反馈制动
在断开三相电源的同时，给电动机其中两相
绕组通入直流电流，直流电流形成的固定磁场与
旋转的转子作用，产生了与转子旋转方向相反的
转距（制动转距），使转子迅速停止转动。

## Slide 63
n
F
转子
T

n0=0
8.7.2 反接制动
停车时，将接入电动机的三相电源线中的任意两相对调，使电动机定子产生一个与转子转动方向相反的旋转磁场，从而获得所需的制动转矩，使转子迅速停止转动。
M
3~
+
-
运转
制动
•
RP

## Slide 64
M
3~
运转
制动
•
n
F
转子
T

n0
8.7.3 发电反馈制动
当电动机转子的转速大于旋转磁场的转速
时，旋转磁场产生的电磁转距作用方向发生变
化，由驱动转距变为制动转距。电动机进入制

## Slide 65
动状态，同时将外力作用于转子的能量转换成
电能回送给电网。
n
F
转子
T

n0
n > n0

## Slide 66: 8.8 三相异步电动机铭牌数据
1. 型号
磁极数( 极对数 p = 2 )
例如： Y 132 M－4
用以表明电动机的系列、几何尺寸和极数。
机座长度代号
机座中心高（mm）
三相异步电动机
教材表8.8.1中列出了各种电动机的系列代号。

## Slide 67
异步电动机产品名称代号
产品名称
异步电动机
绕线式异步电动机
防爆型异步电动机
高起动转矩异步电动机
新代号
汉字意义
老代号
Y
异
异绕
异爆
异起
YR
YB
YQ
J、JO
JR、JRO
JB、JBO
JQ、JQO

## Slide 68: 2. 接法
接线盒
定子三相绕组的联接方法。通常
V1
W2
U1
W1
U2
V2
U2
U1
W2
V1
V2
W1
U1
V1
W1
W2
U2
V2
W2
U2
V2
V1
W1
U1
Y 联结
W1
U1
V1
W2
U2
V2
 联结

## Slide 69
3. 电压
例如：380/220V、Y/ 是指线电压为 380V 时
采用 Y联结；线电压为 220V 时采用 
联结。
说明：一般规定，电动机的运行电压不能高于或低
于额定值的 5% 。因为在电动机满载或接近
满载情况下运行时，电压过高 或过低都会使
电动机的电流大于额定值, 从而使电动机过热。
电动机在额定运行时定子绕组上应加的线电压值。
三相异步电动机的额定电压有380V，3000V,
及6000V等多种。

## Slide 70: 4. 电流
例如： Y /  6.73 / 11.64 A 表示星形联结下电机的线电流为 6.73A；三角形联结下线电流为 11.64A。两种接法下相电流均为 6.73A。
5. 功率与效率
鼠笼电机
 =72~93％
电动机在额定运行时定子绕组的线电流值。
额定功率是指电机在额定运行时轴上输出的机
械功率 P2，它不等于从电源吸取的电功率 P1。

## Slide 71
注意：实用中应选
择容量合适的电机，防止出现 “大马拉
小车” 的现象。
6. 功率因数
PN
三相异步电动机的功率因数较低，在额定负载
时约为 0.7 ~ 0.9。空载时功率因数很低，只有
0.2 ~ 0.3。额定负载时，功率因数最高。
7. 额定转速
电机在额定电压、额定负载下运行时的转速。
P2
cos
O

## Slide 72
如： n N =1440 转/分
sN = 0.04
8. 绝缘等级
指电机绝缘材料能够承受的极限温度等级，分
为A、E、B、F、H五级，A级最低(105ºC)，H级最高(180ºC)。

## Slide 73: 8.9 三相异步电动机的选择
8.9.1 功率的选择
功率选得过大不经济，功率选得过小电动机容易因过载而损坏。
1. 对于连续运行的电动机，所选功率应等于或略大于生产机械的功率。
2. 对于短时工作的电动机，允许在运行中有短暂的过载，故所选功率可等于或略小于生产机械的功率。

## Slide 74
8.9.2 种类和型式的选择
1. 种类的选择
一般应用场合应尽可能选用鼠笼式电动机。
只有在需要调速、不能采用鼠笼式电动机的场
合才选用绕线式电动机。
2. 结构型式的选择
根据工作环境的条件选择不同的结构型式，
如开启式、防护式、封闭式电动机。
8.9.3 电压和转速的选择
根据电动机的类型、功率以及使用地点的电源电压来决定。
Y系列鼠笼电动机的额定电压只有380V一个
等级。大功率电动机才采用3000V和6000V。

## Slide 75: 8.11 单相异步电动机
单相异步电动机主要应用于电动工具、洗衣机、电冰箱、空调、电风扇等小功率电器中。单相异步电动机的定子中放置单相绕组,转子一般用鼠笼式。
定子绕组中通入单相交流电后, 形成脉动磁场，若不采取措施，将无法获得所需的起动转矩。
定子
定子
绕组
转子
A
A'

N
S
8.11.1 单相异步电动机的工作原理

## Slide 76
定子绕组产生的脉动磁场，可用正、反两个
旋转磁场合成来等效。即
 +
 -
m
=
 +
 -
=
t

O

## Slide 77
脉动磁场的分解
④
⑥
⑧
⑧

③
⑦
⑦
⑨
⑨
⑥
⑤
②
①
 +
-

①
-
 +
 +
 -

②
③
④
⑤



## Slide 78
正反向旋转磁场的合成转矩特性
合成转矩
(正向)
起动转矩
为零
(反向)
正
转
转
反

## Slide 79

.
.
.
.
F
鼠笼式转子
导条及电流
当定子绕组产生的合成磁场增加时，根据
右手螺旋定则和左手定则，可知转子导条左、
右受力大小相等方向相反，所以没有起动转矩。
A
A'

## Slide 80
为了获得所需的起动转矩，单相异步电动
机的定子进行了特殊设计。常用的单相异步电
动机有电容分相式异步电动机和罩极式异步电
动机。他们都采用鼠笼式转子，但定子结构不
同。
8.11.2 电容分相式异步电动机
电容分相式异步电动机的定子中放置有两个
绕组，一个是工作绕组 A–A'，另一个是起动绕
组 B–B ' ,两个绕组在空间相隔90º。起动时， B
–B '绕组经电容接电源，两个绕组的电流相位相
差近90º，即可获得所需的旋转磁场。

## Slide 81
电容分相式异步电动机
iA
S
•
•
A
B
B'
•
•
•
A
~
iB
设两相电流为
两相电流
正弦波形如图所示。
工作绕组
iB
iA
O
起动绕组

## Slide 82
A
B
B'
A'
A
B
B'
A'
A
B
B'
A'
两相旋转磁场
动画
450
900
iB
iA
O

## Slide 83
S
•
•
•
A
B
B'
•
•
•
iA
iB
A
1
2
~
实现正反转的电路
改变电容C的串联位置，可使
单相异步电动机反转。
将开关S合在位置1，电容C与
B绕组串联，电流 iB较iA超前近
90；当将S切换到位置2，电容
C与A绕组串联，电流iA 较iB 超
前近90。这样就改变了旋转磁
场的转向，从而实现电动机的
反转。
电动机转子转动起来后，利用
离心力将开关S断开(S是离心开
关)，使起动绕组B–B´断电。
M
~

## Slide 84
8.11.2 罩极式单相异步电机
~
~
i
1
2
定子绕组
鼠笼式转子
短路环
极掌(极靴)

## Slide 85
当电流i 流过定子绕组时，产生了一部分磁
通1 ，同时产生的另一部分磁通与短路环作用
生成了磁通2 。由于短路环中感应电流的阻碍
作用，使得2在相位上滞后1 ，从而在电动机
定子极掌上形成一个向短路环方向移动的磁场，使转子获得所需的起动转矩。
罩极式单相异步电动机起动转矩较小，转向
不能改变，常用于电风扇、吹风机中；电容分相
式单相异步电动机的起动转矩大，转向可改变，
故常用于洗衣机等电器中。

## Slide 86
三相异步电动机在运行过程中，若其中一相与电源断开，就成为单相电动机运行。此时电动机仍将继续转动。若此时还带动额定负载，则势必超过额定电流，时间一长，会使电动机烧坏。这种情况往往不易察觉，在使用电动机时必须注意。如果三相异步电动机在起动前就断了一线，则不能起动，此时只能听到嗡嗡声，这时电流很大，时间长了，也会使电动机烧坏。
8.11.3 三相异步电动机的单相运行

## Slide 87
解：电动机电磁转矩TU12 ，当电源电压下降低时，电磁转矩减小，使转速下降，转差率增加，转子电流和定子电流
都会增大。稳定时电磁转矩等于机械负载转矩，但转矩降低了，定、转子电流却增大了。过程如下：
使T =TC 。
例： 三相异步电动机在一定的负载转矩下运行时，如电源电压降低，电动机的转矩、电流及转速有无变化？