## Slide 1: 第18章 正弦波振荡电路
18.1 自激振荡
18.2 RC振荡电路
18.3 LC振荡电路

## Slide 2: 第18章 正弦波振荡电路
本章要求：
1. 了解正弦波振荡电路自激振荡的条件。
2. 了解LC振荡电路和RC振荡电路的工作原理。

## Slide 3: 18.1 自激振荡
正弦波振荡电路用来产生一定频率和幅值的正弦交流信号。它的频率范围很广，可以从一赫以下到几百兆以上；输出功率可以从几毫瓦到几十千瓦；输出的交流电能是从电源的直流电能转换而来的。
常用的正弦波振荡器
LC振荡电路:输出功率大、频率高。
RC振荡电路:输出功率小、频率低。
石英晶体振荡电路：频率稳定度高。
应用：无线电通讯、广播电视，工业上的高频感应炉、超声波发生器、正弦波信号发生器、半导体接近开关等。

## Slide 4
1
S
u
1. 自激振荡
放大电路在无输入信号的情况下，就能输出一定频率和幅值的交流信号的现象。
开关合在“1”为无反馈放大电路。
2
1
S
u
开关合在“2”为有反馈放大电路，
开关合在“2”时,，去掉ui 仍有稳定的输出。反馈信号代替了放大电路的输入信号。
自激振荡状态
2

## Slide 5
2. 自激振荡的条件
(1)幅度条件：
(2)相位条件：
n 是整数
相位条件意味着振荡电路必须是正反馈；
幅度条件表明反馈放大器要产生自激振荡，还必须有足够的反馈量(可以通过调整放大倍数A 或反馈系数F 达到) 。
自激振荡的条件

## Slide 6: 3. 起振及稳幅振荡的过程
设：Uo 是振荡电路输出电压的幅度，
B 是要求达到的输出电压幅度。
起振时Uo  0，达到稳定振荡时Uo =B。
起振过程中 Uo < B，要求AuF  > 1，
稳定振荡时 Uo = B，要求AuF  = 1，
从AuF  > 1 到AuF  = 1，就是自激振荡建立的过程。
可使输出电压的幅度不断增大。
使输出电压的幅度得以稳定。
起始信号的产生：在电源接通时，会在电路中激起一个微小的扰动信号，它是个非正弦信号，含有一系列频率不同的正弦分量。

## Slide 7: 4. 正弦波振荡电路的组成
(1) 放大电路: 放大信号
(2) 反馈网络: 必须是正反馈，反馈信号即是 放大电路的输入信号
(3) 选频网络: 保证输出为单一频率的正弦波 即使电路只在某一特定频率下满 足自激振 荡条件
(4) 稳幅环节: 使电路能从AuF  >1 ，过渡到 AuF  =1，从而达到稳幅振荡。

## Slide 8: 18. 2 RC振荡电路
RC选频网络
正反馈网络
同相比例电路
放大信号
用正反馈信号uf
作为输入信号
选出单一频率的信号
1. 电路结构
uf
–
+
R
+
+
∞
RF
R1
C
R
C
–
uO
–
+

## Slide 9: 2. RC串并联选频网络的选频特性
传输系数：
。
。
R
C
R
C
。
+
–
+
–
。
式中 ：
分析上式可知：仅当  = o时， 达最大值，且 u2 与 u1 同相 ，即网络具有选频特性，fo决
定于RC 。

## Slide 10
u1
u2
u2 与 u1 波形
相频特性
（f）
fo
幅频特性
f
fo
1
3

## Slide 11: 3. 工作原理
输出电压 uo 经正反馈（兼选频）网络分压后，取uf 作为同相比例电路的输入信号 ui 。
(1) 起振过程

## Slide 12
(2) 稳定振荡
A = 0，仅在 f 0处 F = 0 满足相位平衡条件，所以振荡频率 f 0= 1  2RC。
改变R、C可改变振荡频率
RC振荡电路的振荡频率一般在200KHz以下。
(3) 振荡频率
振荡频率由相位平衡条件决定。

## Slide 13
振荡频率的调整
+
+
∞
RF
R
C
C
–
uO
–
+
S
S
R1
R2
R3
R3
R2
R1
改变开关K的位置可改变选频网络的电阻，实现频率粗调；
改变电容C 的大小可实现频率的细调。
振荡频率

## Slide 14
（4）起振及稳定振荡的条件
稳定振荡条件AuF = 1 ，| F |= 1/ 3，则
起振条件AuF > 1 ，因为 | F |=1/ 3，则
考虑到起振条件AuF > 1, 一般应选取 RF 略大2R1。如果这个比值取得过大，会引起振荡波形严重失真。
由运放构成的RC串并联正弦波振荡电路不是靠运放内部的晶体管进入非线性区稳幅，而是通过在外部引入负反馈来达到稳幅的目的。

## Slide 15: 带稳幅环节的电路(1)
热敏电阻具有负温度系
数，利用它的非线性可以
自动稳幅。
在起振时，由于 uO 很
小，流过RF的电流也很小，
于是发热少，阻值高，使
RF >2R1；即AuF>1。
随着振荡幅度的不断加强，
uO增大，流过RF 的电流也
增大，RF受热而降低其阻
值，使得Au下降，直到RF=2 R1时，稳定于AuF=1， 振荡稳定。
半导体
热敏电阻
R
+
+
∞
RF
R1
C
R
C
–
uO
–
+

## Slide 16: 带稳幅环节的电路(1)
热敏电阻具有负温度系数，利用它的非线性可以自动稳幅。
半导体
热敏电阻
R
+
+
∞
RF
R1
C
R
C
–
uO
–
+
稳幅过程：
思考：
若热敏电阻具有正温度系数，应接在何处？
uo
t
RF
Au

## Slide 17: 带稳幅环节的电路(2)
ID
UD
振荡幅度较小时
正向电阻大
振荡幅度较大时
正向电阻小
利用二极管的正向伏安特性的非线性自动稳幅。
R
+
+
∞
RF2
R1
C
R
C
–
uO
–
+
D1
D2
RF1
稳幅环节

## Slide 18: 带稳幅环节的电路（2）
R
+
+
∞
RF2
R1
C
R
C
–
uO
–
+
D1
D2
RF1
图示电路中，RF
分为两部分。在RF1上正反并联两个二极管，它们在输出电压uO
的正负半周内分别导通。在起振之初，由
于 uo 幅值很小，尚不足以使二极管导通，
正向二极管近于开路
此时， RF >2 R1。而
后，随着振荡幅度的增大，正向二极管导通，其正向
电阻逐渐减小，直到RF=2 R1，振荡稳定。

## Slide 19: 18.3 LC振荡电路
LC 振荡电路的选频电路由电感和电容构成，可以产生高频振荡(几百千赫以上)。由于高频运放价格较高，所以一般用分离元件组成放大电路。本节只对 LC振荡电路的结构和工作原理作简单介绍。

## Slide 20: 18.3.l 变压器反馈式LC振荡电路
1. 电路结构

正反馈
2.振荡频率
即LC并联电路的谐振频率
uf
+
–
L
C
+UCC
RL
C1
RB1
RB2
RE
CE
－
－


放大电路
选频电路
反馈网络

## Slide 21: 例1：
在调节变压器反馈式振荡电路中，试解释下列现象： （1）对调反馈线圈的两个接头后就能起振； （2）调RB1、 RB2或 RE的阻值后即可起振； （3）改用β较大的晶体管后就能起振； （4）适当增加反馈线圈的圈数后就能起振； （5）适当增加L值或减小C值后就能起振； （6）反馈太强，波形变坏； （7）调整RB1、 RB2或 RE的阻值后可使波形变好； （8）负载太大不仅影响输出波形，有时甚至不能 起振。

## Slide 22: 解:
(2) 调RB1、RB2或 RE的阻
值后即可起振；
原反馈线圈接反，对调两个接头后满足相位条件；
(1) 对调反馈线圈的两个接 头后就能起振；
调阻值后使静态工作
点合适，以满足幅度
条件；
(3) 改用β较大的晶体管后就能起振；
改用β较大的晶体管，以满足幅度条件；
L
C
+UCC
RL
C1
RB1
RB2
RE
CE

## Slide 23: 解:
(5) 适当增加L值或减小
C值后就能起振；
增加反馈线圈的圈数，
即增大反馈量，以满
足幅度条件；
(4) 适当增加反馈线圈的
圈数后就能起振；
当适当增加L 值或减小C 值后, 等效阻抗|Zo|增大，因而就增大了反馈量，容易起振；
LC并联电路在谐振时的等效阻抗
L
C
+UCC
RL
C1
RB1
RB2
RE
CE

## Slide 24: 解:
(7) 调整RB1、 RB2或 RE
的阻值可使波形变好；
反馈线圈的圈数过多或管子的β太大使反馈太强而进入非线性区，使波形变坏。
(6) 反馈太强，波形变坏；
调阻值, 使静态工作点在线性区，使波形变好；
(8) 负载太大不仅影响输出波形，有时甚至不能起振。
负载大，就是增大了LC并联电路的等效电阻R。 R的增大,一方面使|Zo|减小,因而反馈幅度减小,不易起振; 也使品质因数Q减小, 选频特性变坏, 使波形变坏。
L
C
+UCC
RL
C1
RB1
RB2
RE
CE

## Slide 25

例2：
正反馈
注意：用瞬时极性法判断反馈的极性时，
耦合电容、旁路电容两端的极性相同，
属于选频网络的电容，其两端的极性相反。
+UCC
C1
RB1
RB2
RE
CE
L
C
试用相位平衡条件判断下图电路能否产生自激振荡
－
－
－



## Slide 26: 18.3.2 三点式 LC振荡电路
1. 电感三点式振荡电路

正反馈
放大电路
选频电路
反馈网络
+UCC
C1
RB1
RB2
RE
CE
L1
C
L2
RC
－
－


振荡频率
通常改变电容 C 来调节振荡频率。
反馈电压取自L2
振荡频率一般在几十MHz以下。

## Slide 27: 2. 电容三点式振荡电路

正反馈
放大电路
反馈网络
－
－


振荡频率
通常再与线圈串联一个较小的可变电容来调节振荡频率。
反馈电压取自C2
+UCC
C1
RB1
RB2
RE
CE
C1
L
C2
RC
反相
振荡频率可达100MHz以上。
选频电路

## Slide 28: 例3：
图示电路能否产生正弦波振荡, 如果不能振荡，加以改正。
L
+UCC
C1
RB1
RB2
RE
CE
C2
解：直流电路合理。
旁路电容CE将反馈信号旁路，即电路中不存在反馈，所以电路不能振荡。将CE开路，则电路可能产生振荡。
反馈电压取自C1

－

－
－
正反馈

## Slide 29: 例4：半导体接近开关
L2
C2
–UCC
RE2
T1
RP1
R2
RE1
CE1
C1
L1
RP2
L3
T2
T3
KA
D
R3
RC2
R4
LC振荡器
开关电路
射极输出器
继电器
半导体接近开关是一种无触点开关，具有反映速度快、定位准确、寿命长等优点。
它在行程控制、定位控制、自动计数以及各种报警电路中得到了广泛应用。

## Slide 30
L2
C2
–UCC
RE2
T1
RP1
R2
RE1
CE1
C1
L1
RP2
L3
T2
T3
KA
D
R3
RC2
R4
LC振荡器
开关电路
射极输出器
继电器
例4：半导体接近开关
变压器反馈式振荡器是接近 开关的核心部分，L1、 L2及 L3
绕在右图所示的的磁芯上（又
称感应头）
L2
L3
L1
移动的金属体
感应头

## Slide 31
L2
C2
–UCC
RE2
T1
RP1
R2
RE1
CE1
C1
L1
RP2
L3
T2
T3
KA
D
R3
RC2
R4
例4：半导体接近开关
当某金属被测物体移近感应头时，
金属体内感应出涡流，由于涡流的消磁作用，破坏了线圈之间的磁耦合，
使 L1上的反馈电压显著降低，破坏了自激振荡的幅值条件，振荡器停振，
使L3上输出交流电压为零。
L2
L3
L1
移动的金属体
感应头

## Slide 32
L2
C2
–UCC
RE2
T1
RP1
R2
RE1
CE1
C1
L1
RP2
L3
T2
T3
KA
D
R3
RC2
R4
例4：半导体接近开关
当L3上输出交流电压为零时，二极管的整流输出电压也为零，因此T2截止， T3饱和导通，继电器KA通电。
继电器KA的常闭触点接在电动机的控制回路内，可在被测金属体接近危险位置时，立即断电使电动机停转；也可将KA的常开触点接在报警电路上，同时发出声光报警。

## Slide 33
L2
C2
–UCC
RE2
T1
RP1
R2
RE1
CE1
C1
L1
RP2
L3
T2
T3
KA
D
R3
RC2
R4
例4：半导体接近开关
当金属被测物体离开感应头后，振荡电路立即起振，在L3上输出正弦电压，
经二极管的整流后，使T2饱和导通， T3截止，继电器KA断电，常闭触点重新闭合，电动机运转。
RP1用来调节振荡输出幅度， RP2可使振荡电路迅速而可靠的停振，也能促使振荡电路在被测金属物体离开感应头时迅速恢复振荡。