## Slide 1
第2章 电路的分析方法
2.1 电阻串并联联接的等效变换
2.2 电阻星型联结与三角型联结的等效变换
2.3 电压源与电流源及其等效变换
2.4 支路电流法
2.5 结点电压法
2.6 叠加原理
2.7 戴维宁定理与诺顿定理
2.8 受控源电路的分析
2.9 非线性电阻电路的分析

## Slide 2: 第2章 电路的分析方法
本章要求：
1. 掌握支路电流法、叠加原理和戴维宁定理等
电路的基本分析方法。
2. 了解实际电源的两种模型及其等效变换。
3. 了解非线性电阻元件的伏安特性及静态电阻、
动态电阻的概念，以及简单非线性电阻电路
的图解分析法。

## Slide 3: 2.1 电阻串并联联接的等效变换
2.1.1 电阻的串联
特点:
1)各电阻一个接一个地顺序相联；
两电阻串联时的分压公式：
R =R1+R2
3)等效电阻等于各电阻之和；
4)串联电阻上电压的分配与电阻成正比。
R1
U1
U
R2
U2
I
+
–
+
+
–
–
R
U
I
+
–
2)各电阻中通过同一电流；
应用：
降压、限流、调节电压等。

## Slide 4: 2.1.2 电阻的并联
两电阻并联时的分流公式：
(3)等效电阻的倒数等于各电阻倒数之和；
(4)并联电阻上电流的分配与电阻成反比。
特点:
(1)各电阻联接在两个公共的结点之间；
R
U
I
+
–
I1
I2
R1
U
R2
I
+
–
(2)各电阻两端的电压相同；
应用：
分流、调节电流等。

## Slide 5: 2.2 电阻星形联结与三角形联结的等换
RO
电阻形联结
Y-等效变换
电阻Y形联结
RO
C
B
A
D
C
A
D
B
Ia
Ib
Ic
b
c
Ra
Rc
Rb
a
a
c
b
Rca
Rbc
Rab
Ia
Ib
Ic

## Slide 6
2.2 电阻星形联结与三角形联结的等效变换
等效变换的条件：
对应端流入或流出的电流(Ia、Ib、Ic)一一相等，对应端间的电压(Uab、Ubc、Uca)也一一相等。
经等效变换后，不影响其它部分的电压和电流。
等效变换
a
C
b
Rca
Rbc
Rab
电阻形联结
Ia
Ib
Ic
电阻Y形联结
Ia
Ib
Ic
b
C
Ra
Rc
Rb
a

## Slide 7
2.2 电阻星形联结与三角形联结的等效变换
据此可推出两者的关系
条
件
等效变换
a
C
b
Rca
Rbc
Rab
电阻形联结
Ia
Ib
Ic
电阻Y形联结
Ia
Ib
Ic
b
C
Ra
Rc
Rb
a

## Slide 8
2.2 电阻星形联结与三角形联结的等效变换
Y
 Y
a
等效变换
a
c
b
Rca
Rbc
Rab
Ia
Ib
Ic
Ia
Ib
Ic
b
c
Ra
Rc
Rb

## Slide 9
将Y形联接等效变换为形联结时
若 Ra=Rb=Rc=RY 时，有Rab=Rbc=Rca= R = 3RY；
将形联接等效变换为Y形联结时
若 Rab=Rbc=Rca=R 时，有Ra=Rb=Rc=RY =R/3
2.2 电阻星形联结与三角形联结的等效变换
等效变换
a
c
b
Rca
Rbc
Rab
Ia
Ib
Ic
Ia
Ib
Ic
b
c
Ra
Rc
Rb
a

## Slide 10
例1：
对图示电路求总电阻R12
R12
2
1
2
2
2
1
1
1
由图：
R12=2.68
R12
C
D
1
2
1
1
0.4
0.4
0.8
2
R12
1
0.8
2.4
1.4
1
2
1
2
2.684

## Slide 11: 例2：
计算下图电路中的电流 I1 。
I1
–
+
4
5
8
4
4
12V
a
b
c
d
解：将联成形abc的电阻变换为Y形联结的等效电阻
I1
–
+
4
5
Ra
Rb
Rc
12V
a
b
c
d

## Slide 12
例2：计算下图电路中的电流 I1 。
I1
–
+
4
5
8
4
4
12V
a
b
c
d
解：
I1
–
+
4
5
Ra
2
Rb
1
Rc
2
12V
a
b
c
d

## Slide 13: 2.3 电压源与电流源及其等效变换
2.3.1 电压源
电压源模型
由上图电路可得:
U = E – IR0
若 R0 = 0
理想电压源 : U  E
U0=E
电压源的外特性
I
U
I
RL
R0
+
-
E
U
+
–
电压源是由电动势 E
和内阻 R0 串联的电源的电路模型。
若 R0<< RL ，U  E ，
可近似认为是理想电压源。
理想电压源
O
电压源

## Slide 14: 理想电压源（恒压源）
例1：
(2) 输出电压是一定值，恒等于电动势。
对直流电压，有 U  E。
(3) 恒压源中的电流由外电路决定。
特点:
(1) 内阻R0 = 0
I
E
+
_
U
+
_
设 E = 10 V，接上RL 后，恒压源对外输出电流。
RL
当 RL= 1  时， U = 10 V，I = 10A
当 RL = 10  时， U = 10 V，I = 1A
外特性曲线
I
U
E
O
电压恒定，电
流随负载变化

## Slide 15: 2.3.2 电流源
I
RL
U0=ISR0
电流源的外特性
I
U
理想电流源
O
IS
电流源是由电流 IS 和内阻 R0 并联的电源的电路模型。
由上图电路可得:
若 R0 = 
理想电流源 : I  IS
若 R0 >>RL ，I  IS ，可近似认为是理想电流源。
电流源
电流源模型
R0
U
R0
U
IS
+
－

## Slide 16: 理想电流源（恒流源)
例1：
(2) 输出电流是一定值，恒等于电流 IS ；
(3) 恒流源两端的电压 U 由外电路决定。
特点:
(1) 内阻R0 =  ；
设 IS = 10 A，接上RL 后，恒流源对外输出电流。
RL
当 RL= 1  时， I = 10A ，U = 10 V
当 RL = 10  时， I = 10A ，U = 100V
外特性曲线
I
U
IS
O
I
IS
U
+
_
电流恒定，电压随负载变化。

## Slide 17: 2.3.3 电压源与电流源的等效变换
由图a：
U = E－ IR0
由图b：
U = ISR0 – IR0
I
RL
R0
+
–
E
U
+
–
电压源
等效变换条件:
E = ISR0
RL
R0
U
R0
U
IS
I
+
–
电流源

## Slide 18
② 等效变换时，两电源的参考方向要一一对应。
③ 理想电压源与理想电流源之间无等效关系。
① 电压源和电流源的等效关系只对外电路而言，
对电源内部则是不等效的。
注意事项：
例：当RL=  时，电压源的内阻 R0 中不损耗功率，
而电流源的内阻 R0 中则损耗功率。
④ 任何一个电动势 E 和某个电阻 R 串联的电路，
都可化为一个电流为 IS 和这个电阻并联的电路。
R0
+
–
E
a
b
IS
R0
a
b
R0
–
+
E
a
b
IS
R0
a
b

## Slide 19: 例1:
求下列各电路的等效电源
解:
+
–
a
b
U
2
5V
(a)
+

+
–
a
b
U
5V
(c)
+

a
+
-
2V
5V
U
+
-
b
2
(c)
+

(b)
a
U
5A
2
3
b
+

(a)
a
+
–
5V
3
2
U
+

a
5A
b
U
3
(b)
+


## Slide 20: 例2:
试用电压源与电流源等效变换的方法
计算2电阻中的电流。
解:
–
8V
+
–
2
2V
+
2
I
(d)
2
由图(d)可得
6V
3
+
–
+
–
12V
2A
6
1
1
2
I
(a)
2A
3
1
2
2V
+
–
I
2A
6
1
(b)
4A
2
2
2
2V
+
–
I
(c)

## Slide 21
例3：
解：统一电源形式
试用电压源与电流源等效变换的方法计算图示
电路中1 电阻中的电流。
2 
+
-
+
-
6V
4V
I
2A
3 
4 
6 
1
2A
3
6
2A
I
4
2
1
1A
I
4
2
1
1A
2
4A

## Slide 22
解：
I
4
2
1
1A
2
4A
1
I
4
2
1A
2
8V
+
-
I
4
1
1A
4
2A
I
2
1
3A

## Slide 23
例3:
电路如图。U1＝10V，IS＝2A，R1＝1Ω，
R2＝2Ω，R3＝5 Ω ，R＝1 Ω。(1) 求电阻R中的电流I；(2)计算理想电压源U1中的电流IU1和理想电流源IS两端的电压UIS；(3)分析功率平衡。
解：(1)由电源的性质及电源的等效变换可得：
a
I
R
IS
b
I1
R1
(c)
IR1
I
R1
R
IS
R3
+
_
IU1
+_
UIS
U
R2
+_
U1
a
b
(a)
a
I
R1
R
IS
+_
U1
b
(b)

## Slide 24
(2)由图(a)可得：
理想电压源中的电流
理想电流源两端的电压
a
I
R
IS
b
I1
R1
(c)
a
I
R1
R
IS
+_
U1
b
(b)

## Slide 25
各个电阻所消耗的功率分别是：
两者平衡：
(60+20)W=(36+16+8+20)W
80W=80W
(3)由计算可知，本例中理想电压源与理想电流源
都是电源，发出的功率分别是：

## Slide 26: 2.4 支路电流法
支路电流法：以支路电流为未知量、应用基尔霍夫
定律（KCL、KVL）列方程组求解。
对上图电路
支路数： b=3 结点数：n =2


b
a


E2
R2


R3
R1
E1
I1
I3
I2

回路数 = 3 单孔回路（网孔）=2
若用支路电流法求各支路电流应列出三个方程

## Slide 27
1. 在图中标出各支路电流的参考方向，对选定的回路
标出回路循行方向。
2. 应用 KCL 对结点列出 ( n－1 )个独立的结点电流
方程。
3. 应用 KVL 对回路列出 b－( n－1 ) 个独立的回路
电压方程（通常可取网孔列出） 。
4. 联立求解 b 个方程，求出各支路电流。
b
a


E2
R2


R3
R1
E1
I1
I3
I2
对结点 a：
例1 ：


I1+I2–I3=0
对网孔1：
对网孔2：
I1 R1 +I3 R3=E1
I2 R2+I3 R3=E2
支路电流法的解题步骤:

## Slide 28
(1) 应用KCL列(n-1)个结点电流方程
因支路数 b=6，
所以要列6个方程。
(2) 应用KVL选网孔列回路电压方程
(3) 联立解出 IG
支路电流法是电路分析中最基本的方法之一，但当支路数较多时，所需方程的个数较多，求解不方便。
例2：
a
d
b
c
E
–
+
G
R3
R4
R1
R2
I2
I4
IG
I1
I3
I
对结点 a： I1 – I2 –IG = 0
对网孔abda：IG RG – I3 R3 +I1 R1 = 0
对结点 b： I3 – I4 +IG = 0
对结点 c： I2 + I4 – I = 0
对网孔acba：I2 R2 – I4 R4 – IG RG = 0
对网孔bcdb：I4 R4 + I3 R3 = E
试求检流计中的电流IG。
RG

## Slide 29
支路数b =4，但恒流源支路的电流已知，则未知电流只有3个，能否只列3个方程？
例3：试求各支路电流。
b
a
I2
I3
42V
+
–
I1
12
6
7A
3
c
d
1
2
支路中含有恒流源。
可以。
注意：
(1) 当支路中含有恒流源时，若在列KVL方程时，所选回路中不包含恒流源支路，这时，电路中有几条支路含有恒流源，则可少列几个KVL方程。
(2) 若所选回路中包含恒流源支路，则因恒流源两端的电压未知，所以，有一个恒流源就出现一个未知电压，因此，在此种情况下不可少列KVL方程。

## Slide 30
(1) 应用KCL列结点电流方程
支路数b =4，但恒流源支路的电流已知，则未知电流只有3个，所以可只列3个方程。
(2) 应用KVL列回路电压方程
(3) 联立解得：I1= 2A， I2= –3A， I3=6A
例3：试求各支路电流。
对结点 a： I1 + I2 –I3 = – 7
对回路1：12I1 – 6I2 = 42
对回路2：6I2 + 3I3 = 0
b
a
I2
I3
42V
+
–
I1
12
6
7A
3
c
d
当不需求a、c和b、d间的电流时，(a、c)( b、d)可分别看成一个结点。
支路中含有恒流源。
1
2
因所选回路不包含恒流源支路，所以，3个网孔列2个KVL方程即可。

## Slide 31
(1) 应用KCL列结点电流方程
支路数b =4，且恒流源支路的电流已知。
(2) 应用KVL列回路电压方程
(3) 联立解得：I1= 2A， I2= –3A， I3=6A
例3：试求各支路电流。
对结点 a： I1 + I2 –I3 = – 7
对回路1：12I1 – 6I2 = 42
对回路2：6I2 + UX = 0
b
a
I2
I3
42V
+
–
I1
12
6
7A
3
c
d
1
2
因所选回路中包含恒流源支路，而恒流源两端的电压未知，所以有3个网孔则要列3个KVL方程。
3
+
UX
–
对回路3：–UX + 3I3 = 0

## Slide 32: 2. 5 结点电压法
结点电压的概念：
任选电路中某一结点为零电位参考点(用  表示)，其他各结点对参考点的电压，称为结点电压。
结点电压的参考方向从结点指向参考结点。
结点电压法适用于支路数较多，结点数较少的电路。
结点电压法：以结点电压为未知量，列方程求解。
在求出结点电压后，可应用基尔霍夫定律或欧姆定律求出各支路的电流或电压。
b
a
I2
I3
E
+
–
I1
R1
R2
IS
R3
在左图电路中只含有两个结点，若设 b 为参考结点，则电路中只有一个未知的结点电压。

## Slide 33: 2个结点的结点电压方程的推导：
设：Vb = 0 V
结点电压为 U，参考方向从 a 指向 b。
2. 应用欧姆定律求各支路电流 ：
1. 用KCL对结点 a 列方程：
I1 – I2 + IS –I3 = 0
E1
+
–
I1
R1
U
+
－
b
a
E2
+
–
I2
IS
I3
E1
+
–
I1
R1
R2
R3
+
–
U

## Slide 34
将各电流代入
KCL方程则有：
整理得：
注意：
(1) 上式仅适用于两个结点的电路。
(2) 分母是各支路电导之和, 恒为正值；
分子中各项可以为正，也可以可负。
当E 和 IS与结点电压的参考方向相反时取正号，
相同时则取负号。而与各支路电流的参考方向无关。
2个结点的结点电压方程的推导：
即结点电压方程：

## Slide 35: 例1：
b
a
I2
I3
42V
+
–
I1
12
6
7A
3
试求各支路电流。
解：①求结点电压 Uab
② 应用欧姆定律求各电流

## Slide 36: 例2:
电路如图：
已知：E1=50 V、E2=30 V
IS1=7 A、 IS2=2 A
R1=2 、R2=3 、R3=5 
试求：各电源元件的功率。
解：(1) 求结点电压 Uab
注意：
恒流源支路的电阻R3不应出现在分母中。
b
+
–
R1
E1
R2
E2
R3
IS1
IS2
a
+
_
I1
I2
+
UI1
–

## Slide 37
(2) 应用欧姆定律求各电压源电流
(3) 求各电源元件的功率
（因电流 I1 从E1的“+”端流出，所以发出功率）
（发出功率）
（发出功率）
（因电流 IS2 从UI2的“–”端流出，所以取用功率）
PE1= E1 I1 = 50  13 W= 650 W
PE2= E2 I2 = 30  18W = 540 W
PI1= UI1 IS1 = Uab IS1 = 24 7 W= 168 W
PI2= UI2 IS2 = (Uab– IS2 R3) IS2 = 14 2 W= 28 W
+
UI2
–
b
+
–
R1
E1
R2
E2
R3
IS1
IS2
a
+
_
I1
I2
+
UI1
–

## Slide 38: 例3:
计算电路中A、B 两点的电位。C点为参考点。
I3
A
I1
B
5
5
+
–
15V
10
10
15
+
-
65V
I2
I4
I5
C
I1 – I2 + I3 = 0
I5 – I3 – I4 = 0
解：(1) 应用KCL对结点A和 B列方程
(2) 应用欧姆定律求各电流
(3) 将各电流代入KCL方程，整理后得
5VA – VB = 30
– 3VA + 8VB = 130
解得: VA = 10V
VB = 20V

## Slide 39: 2.6 叠加原理
叠加原理：对于线性电路，任何一条支路的电流，都可以看成是由电路中各个电源（电压源或电流源）分别作用时，在此支路中所产生的电流的代数和。
原电路
+
–
E
R1
R2
(a)
IS
I1
I2
IS单独作用
R1
R2
(c)
I1''
I2''
+
IS
E 单独作用
=
+
–
E
R1
R2
(b)
I1'
I2'
叠加原理

## Slide 40
由图 (c)，当 IS 单独作用时
同理： I2 = I2' + I2''
由图 (b)，当E 单独作用时
原电路
+
–
E
R1
R2
(a)
IS
I1
I2
IS单独作用
R1
R2
(c)
I1''
I2''
+
IS
E 单独作用
=
+
–
E
R1
R2
(b)
I1'
I2'
根据叠加原理

## Slide 41: 用支路电流法证明：
解方程得:
原电路
+
–
E
R1
R2
(a)
IS
I1
I2
列方程:
I1'
I1''
I2'
I2''
即有
I1 = I1'+ I1''= KE1E + KS1IS
I2 = I2'+ I2'' = KE2E + KS2IS

## Slide 42
① 叠加原理只适用于线性电路。
③ 不作用电源的处理：
E = 0，即将E 短路； Is=0，即将 Is 开路 。
② 线性电路的电流或电压均可用叠加原理计算，
但功率P不能用叠加原理计算。例：
注意事项：
⑤ 应用叠加原理时可把电源分组求解 ，即每个分电路
中的电源个数可以多于一个。
④ 解题时要标明各支路电流、电压的参考方向。
若分电流、分电压与原电路中电流、电压的参考方
向相反时，叠加时相应项前要带负号。

## Slide 43: 例1：
电路如图，已知 E =10V、IS=1A ，R1=10
R2= R3= 5 ，试用叠加原理求流过 R2的电流 I2和理想电流源 IS 两端的电压 US。
(b) E单独作用
将 IS 断开
(c) IS单独作用
将 E 短接
解：由图( b)
(a)
+
–
E
R3
R2
R1
IS
I2
+
–
US
+
–
E
R3
R2
R1
I2'
+
–
US'
R3
R2
R1
IS
I2
+
–
US 

## Slide 44
例1：电路如图，已知 E =10V、IS=1A ，R1=10
R2= R3= 5 ，试用叠加原理求流过 R2的电流 I2
和理想电流源 IS 两端的电压 US。
(b) E单独作用
(c) IS单独作用
(a)
+
–
E
R3
R2
R1
IS
I2
+
–
US
+
–
E
R3
R2
R1
I2'
+
–
US'
R3
R2
R1
IS
I2
+
–
US 
解：由图(c)

## Slide 45: 例2：
已知：
US =1V、IS=1A 时， Uo=0V
US =10 V、IS=0A 时，Uo=1V
求：
US = 0 V、IS=10A 时， Uo=?
解：电路中有两个电源作用，根据叠加原理可设
Uo = K1US + K2 IS
当 US =10 V、IS=0A 时，
当 US = 1V、IS=1A 时，
US
线性无
源网络
Uo
IS
+
–
+
-
得 0 = K1 1 + K2  1
得 1 = K1 10+K2  0
联立两式解得： K1 = 0.1、K2 = – 0.1
所以 Uo = K1US + K2 IS
= 0.1  0 +(– 0.1 )  10 = –1V

## Slide 46: 齐性定理
只有一个电源作用的线性电路中，各支路的电压或电流和电源成正比。
如图：
若 E1 增加 n 倍，各电流也会增加 n 倍。
可见：
R2
+

E1
R3
I2
I3
R1
I1

## Slide 47: 2.7 戴维宁定理与诺顿定理
二端网络的概念：
二端网络：具有两个出线端的部分电路。
无源二端网络：二端网络中没有电源。
有源二端网络：二端网络中含有电源。
b
a
E
+
–
R1
R2
IS
R3
b
a
E
+
–
R1
R2
IS
R3
R4
无源二端网络
有源二端网络

## Slide 48
a
b
R
a
b
无源二端网络
+
_
E
R0
a
b
电压源
（戴维宁定理）
电流源
（诺顿定理）
a
b
有源二端网络
a
b
IS
R0
无源二端网络可化简为一个电阻
有源二端网络可化简为一个电源

## Slide 49: 2.7.1 戴维宁定理
任何一个有源二端线性网络都可以用一个电动势为E的理想电压源和内阻 R0 串联的电源来等效代替。
有源
二端
网络
RL
a
b
+
U
–
I
E
R0
+
_
RL
a
b
+
U
–
I
等效电源的内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去（理想电压源短路，理想电流源开路）后所得到的无源二端网络 a 、b两端之间的等效电阻。
等效电源的电动势E 就是有源二端网络的开路电压U0，即将负载断开后 a 、b两端之间的电压。
等效电源

## Slide 50: 例1：
电路如图，已知E1=40V，E2=20V，R1=R2=4，
R3=13 ，试用戴维宁定理求电流I3。
E1
I1
E2
I2
R2
I3
R3
+
–
R1
+
–
E
R0
+
_
R3
a
b
I3
a
b
注意：“等效”是指对端口外等效
即用等效电源替代原来的二端网络后，待求支路的电压、电流不变。
有源二端网络
等效电源

## Slide 51
解：(1) 断开待求支路求等效电源的电动势 E
例1：电路如图，已知E1=40V，E2=20V，R1=R2=4，
R3=13 ，试用戴维宁定理求电流I3。
E1
I1
E2
I2
R2
I3
R3
+
–
R1
+
–
a
b
R2
E1
I
E2
+
–
R1
+
–
a
b
+
U0
–
E 也可用结点电压法、叠加原理等其它方法求。
E = U0= E2 + I R2 = 20V +2.5  4 V= 30V
或：E = U0 = E1 – I R1 = 40V –2.5  4 V = 30V

## Slide 52
解：(2) 求等效电源的内阻R0
除去所有电源（理想电压源短路，理想电流源开路）
例1：电路如图，已知E1=40V，E2=20V，R1=R2=4，
R3=13 ，试用戴维宁定理求电流I3。
E1
I1
E2
I2
R2
I3
R3
+
–
R1
+
–
a
b
R2
R1
a
b
R0
从a、b两端看进去， R1 和 R2 并联
求内阻R0时，关键要弄清从a、b两端看进去时各电阻之间的串并联关系。

## Slide 53
解：(3) 画出等效电路求电流I3
例1：电路如图，已知E1=40V，E2=20V，R1=R2=4，
R3=13 ，试用戴维宁定理求电流I3。
E1
I1
E2
I2
R2
I3
R3
+
–
R1
+
–
a
b
E
R0
+
_
R3
a
b
I3

## Slide 54
戴维宁定理证明：
实验法求等效电阻:
R0=U0/ISC
(a)
NS
R
I
U
+
-
+
(c)
R
+ –
E
U'
NS
I'
+
-
E=U0
叠加原理
1
1’
NS
ISC
+
_
1
1’
U0
R0
ISC
U0
+
-
– +
R
NS
+ –
E
E
I
U
+
-
(b)
E
– +
U"
I"
R
N0
R0
+
-
(d)
I
R
+_
E
R0
U
+
-
( e)

## Slide 55: 例2：
已知：R1=5 、 R2=5 
R3=10 、 R4=5 
E=12V、RG=10 
试用戴维宁定理求检流计中的电流IG。
有源二端网络
E
–
+
G
R3
R4
R1
R2
IG
RG
a
b
E
–
+
G
R3
R4
R1
R2
IG
RG

## Slide 56
解: (1) 求开路电压U0
E
U0
+
–
a
b
–
+
R3
R4
R1
R2
I1
I2
E' = Uo = I1 R2 – I2 R4
= 1.2  5V–0.8  5 V = 2V
或：E' = Uo = I2 R3 – I1R1
= 0.8 10V–1.2  5 V = 2V
(2) 求等效电源的内阻 R0
R0
a
b
R3
R4
R1
R2
从a、b看进去，R1 和R2 并联，R3 和 R4 并联，然后再串联。

## Slide 57
解：(3) 画出等效电路求检流计中的电流 IG
E'
R0
+
_
RG
a
b
IG
a
b
E
–
+
G
R3
R4
R1
R2
IG
RG

## Slide 58: 2.7.2 诺顿定理
任何一个有源二端线性网络都可以用一个电流为IS的理想电流源和内阻 R0 并联的电源来等效代替。
等效电源的内阻R0等于有源二端网络中所有电源均除去（理想电压源短路，理想电流源开路）后所得到的无源二端网络 a 、b两端之间的等效电阻。
等效电源的电流 IS 就是有源二端网络的短路电流，即将 a 、b两端短接后其中的电流。
等效电源
R0
RL
a
b
+
U
–
I
IS
有源
二端
网络
RL
a
b
+
U
–
I

## Slide 59: 例1：
已知：R1=5 、 R2=5 
R3=10 、 R4=5 
E=12V、RG=10 
试用诺顿定理求检流计中的电流IG。
有源二端网络
E
–
+
G
R3
R4
R1
R2
IG
RG
a
b
E
–
+
G
R3
R4
R1
R2
IG
RG

## Slide 60
解: (1) 求短路电流IS
R =(R1//R3) +( R2//R4 )
= 5. 8
因 a、b两点短接，所以对电源 E 而言，R1 和R3 并联，R2 和 R4 并联，然后再串联。
E
a
b
–
+
R3
R4
R1
R2
I1
I4
IS
I3
I2
I
IS = I1 – I2
=1. 38 A– 1.035A=0. 345A
或：IS = I4 – I3

## Slide 61
(2) 求等效电源的内阻 R0
R0
a
b
R3
R4
R1
R2
R0 =(R1//R2) +( R3//R4 )
= 5. 8
(3) 画出等效电路求检流计中的电流 IG
R0
a
b
IS
RG
IG

## Slide 62: 2.8 受控源电路的分析
独立电源：指电压源的电压或电流源的电流不受
外电路的控制而独立存在的电源。
受控源的特点：当控制电压或电流消失或等于零时，
受控源的电压或电流也将为零。
受控电源：指电压源的电压或电流源的电流受电路中
其它部分的电流或电压控制的电源。
对含有受控源的线性电路，可用前几节所讲的电路分析方法进行分析和计算 ，但要考虑受控的特性。
应用：用于晶体管电路的分析。

## Slide 63: 四种理想受控电源的模型
U1
+
_
U1
U2
I2
I1=0
(a)VCVS
+
-
+
-
 I1
(b)CCVS
+
_
U1=0
U2
I2
I1
+
-
+
-
(c) VCCS
gU1
U1
U2
I2
I1=0
+
-
+
-
(d) CCCS
 I1
U1=0
U2
I2
I1
+
-
+
-
电压控制电压源
电流控制电压源
电压控制电流源
电流控制电流源

## Slide 64: 例1：
试求电流 I1 。
解法1：用支路电流法
对大回路：
解得：I1 = 1. 4 A
2I1 – I2 +2I1 = 10
2I1
+
_
10V
I1
+
–
3A
2
1
I2
a
对结点 a：I1+I2= – 3
解法2：用叠加原理
2I1'
+
_
10V
I1'
+
–
2
1
2I1"
+
_
I1"
3A
2
1
电压源作用：
2I1'+ I1' +2I1' = 10
I1' = 2A
电流源作用：
对大回路：
2I1" +(3– I1")1+2I1"= 0
I1"= – 0.6A
I1 = I1' +I1"= 2 – 0.6=1. 4A

## Slide 65: 2.9 非线性电阻电路的分析
1. 非线性电阻的概念
线性电阻：电阻两端的电压与通过的电流成正比。
线性电阻值为一常数。
U
I
O
非线性电阻：电阻两端的电压与通过的电流不成正比。
非线性电阻值不是常数。
U
I
O
线性电阻的
伏安特性
半导体二极管的
伏安特性

## Slide 66
非线性电阻元件的电阻表示方法
静态电阻（直流电阻）：
动态电阻（交流电阻）
Q
电路符号
静态电阻与动态电阻的图解
I
U
O
U
I
 I
U
R
等于工作点 Q 的电压 U 与电流 I 之比
等于工作点 Q 附近电压、电流微变量之比的极限

## Slide 67
2. 非线性电阻电路的图解法
条件：具备非线性电阻的伏安特性曲线
解题步骤:
(1) 写出作用于非线性电阻 R 的有源二端网络
（虚线框内的电路）的负载线方程。
U = E – U1 = E – I R1
I
+
_
R1
R
Ｕ
+
_
E
U1
+
_

## Slide 68
(2) 根据负载线方程在非线性电阻 R 的伏安特性曲线
上画出有源二端网络的负载线。
E
U
I
Q
U
I
O
(3) 读出非线性电阻R的伏安特性曲线与有源二端网络
负载线交点 Q 的坐标（U，I）。
对应不同E和R的情况
E
I
O
U
非线性电阻电路的图解法
负载线方程：
U = E – I R1
负载线

## Slide 69
3. 复杂非线性电阻电路的求解
+
_
E1
R1
R
Ｕ
I
+
_
IS
R2
+
_
E
R0
R
Ｕ
I
+
_
有源二端网络
等效电源
将非线性电阻 R 以外的有源二端网络应用戴维宁定理化成一个等效电源，再用图解法求非线性元件中的电流及其两端的电压。