## Slide 1: 第9章 直流电动机
9.1 直流电机的构造
9.2 直流电机的基本工作原理
9.4 并励电动机的起动与反转
9.3 直流电动机的机械特性
9.5 并励(他励)电动机的调速

## Slide 2: 第9章 直流电动机
1. 了解直流电动机的基本构造和工作原理。
2. 掌握他励（并励）和串励直流电动机的电
压与电流的关系式，接线图、机械特性。
3. 搞清他励（并励）和串励直流电动机的起
动、反转和调速的基本原理和基本方法。
本章要求

## Slide 3: 9.1 直流电机的构造
直流电动机虽然比三相交流异步电动机结构复杂，维修也不便，但由于它的调速性能较好和起
动转矩较大，因此，对调速要求较高的生产机械或
者需要较大起动转矩的生产机械往往采用直流电动
机驱动。
直流电机的优点：
(1) 调速性能好, 调速范围广, 易于平滑调节。
(2) 起动、制动转矩大, 易于快速起动、停车。
(3) 易于控制。
应用:
1) 轧钢机、电气机车、中大型龙门刨床、矿山竖井
提升机以及起重设备等调速范围大的大型设备。
2) 用蓄电池做电源的地方，如汽车、拖拉机等

## Slide 4: 9.1.1 直流电动机的构造
N
S
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
N
S
极掌
极心
励磁绕组
机座
转子
直流电动机的磁极和磁路
直流电机由定
子(磁极)、转子
(电枢)和机座等
部分构成。

## Slide 5
2. 转子(电枢)
由铁心、绕组（线圈）、换向器组成。
1. 磁极
永磁式: 由永久磁铁做成。
励磁式: 磁极上绕线圈，线圈中通过直流电，
形成电磁铁。
励磁: 磁极上的线圈通以直流电产生磁通，称
为励磁。
电枢铁心：由硅钢片叠装而成。
电枢绕组：单个绕组元件组成。
用来在电机中产生磁场。

## Slide 6
1. 他励电动机
励磁绕组和电枢绕组分别由两个直流电源供电。
9.1.2 直流电机的分类
直流电机按照励磁方式可分为他励电动机、并励电动机、串励电动机和复励电动机
2. 并励电动机
励磁绕组和电枢绕组并联，由一个直流电源供电。
U
Uf
Ia
M
+
_
+
_
If
他励
Ia
U
M
+
_
If
+
_
I
E
并励

## Slide 7
4. 复励电动机
励磁线圈与转子电枢的联接有串有并，接在同一电源上。
3. 串励电动机
励磁线圈与转子电枢串联接到同一电源上。
串励
U
Ia
+
_
If
M
复励
U
+
_
I
M
Ia

## Slide 8: 9.2 直流电机的基本工作原理

## Slide 9: 9.2 直流电机的基本工作原理
I
U
–
+
S
b
N
a
c
d
直流电从两电刷之间通入电枢绕组，电枢电流方向如图所示。由于换向片和电源固定联接，无论线圈怎样转动，总是S极有效边的电流方向向里, N极有效边的电流方向向外。电动机电枢绕组通电后中受力(左手定则)按顺时针方向旋转。
U
–
+
U
–
+
电刷
换向片
U
–
+
I
F
F
T
n
换向器作用：
将外部直流电
转换成内部的
直流电，以保
持转矩方向不
变。

## Slide 10
U
–
+
E
E
T
n
S
b
N
d
F
F
a
c
I
I
换向片
电刷
线圈在磁场中旋转，将在线圈中产生感应电动势。由右手定则，感应电动势的方向与电流的方向相反。
KE: 与电机结构有关的常数
n: 电动机转速
 ：磁通
1. 电枢感应电动势
E=EK n

## Slide 11
U
–
+
E
E
T
n
S
b
N
d
F
F
a
c
I
I
换向片
电刷
由图可知，电枢感应电动势E与电枢电流或外加电压方向总是相反，所以称反电势。
式中：U — 外加电压
Ra — 绕组电阻
2. 电枢回路电压平衡式
–
Ra
Ia
E
+
–
+
U
M

## Slide 12
KT: 与电机结构有关的常数
 : 线圈所处位置的磁通
Ia：电枢绕组中的电流
3. 电磁转矩
单位:  (韦伯)，Ia (安) ，T (牛顿•米)
直流电动机电枢绕组中的电流(电枢电流Ia)与磁通相互作用，产生电磁力和电磁转矩，直流电机的电磁转矩公式为
4. 转矩平衡关系
电动机的电磁转矩T为驱动转矩, 它使电枢转动。
在电机运行时，电磁转矩必须和机械负载转矩及空
载损耗转矩相平衡，即
T=KT Ia

## Slide 13
当电动机轴上的机械负载发生变化时，通过电动机转速、电动势、电枢电流的变化，电磁转矩将自动调整，以适应负载的变化，保持新的平衡。
转矩平衡过程
T2: 机械负载转矩
T0: 空载转矩
例：
设外加电枢电压 U 一定，T=T2 (平衡)，此时，
若T2突然增加，则调整过程为
达到新的平衡点(Ia 、 P入) 。
T2 
n
Ia 
T 
E

## Slide 14: 9.3 直流电动机的机械特性
特点: 励磁绕组与电枢并联
由图可求得
由上分析可知：
当电源电压U和励磁回路的电阻Rf一定时, 励
磁电流If和磁通不变，即 = 常数。则
Ia
U
M
+
_
If
+
_
I
E

## Slide 15: 9.3 直流电动机的机械特性
令：
T=KT Ia = KT Ia
即：并励电动机的磁通
 = 常数，转矩与电枢电流
成正比。
由以下公式
求得
Ia
U
M
+
_
If
+
_
I
E

## Slide 16
式中：
n= f (T) 特性曲线
n0
nN
TN
并励电动机在负载变化时， 转速 n 的变化不大—硬机械特性（自然特性）。
改变电枢电压和电枢回路串电阻可得人工特性曲线
动画
n
0
T
 n

## Slide 17
例: 有一并励电动机，其额定数据如下：P２=22KW,
UN=110V, nN=1000r/min,  = 0.84, 并已知
Rf= 27.5 ，Ra= 0.04 , 试求: (1) 额定电流I , 额定
电枢电流Ia及额定励磁电流If ; (2) 损耗功率PaCu ,
及PO ; (3) 额定转矩T; (4) 反电动势E。
解：(1) P2是输出功率，额定输入功率为
额定电流
额定励磁电流
额定电枢电流

## Slide 18
（2）电枢电路铜损
励磁电路铜损
总损失功率
空载损耗功率
（3）额定转矩
（4）反电动势

## Slide 19: 9.4 并励电动机的起动与反转
起动
直流电动机不允许在额定电压UN下直接起动。
Iast太大会使换向器产生严重的火花,烧坏换向器；
起动时,n =0 
1. 起动问题：
(1) 起动电流大
(2) 起动转矩大
起动时，起动转矩为(10~20)TN , 造成机械冲击，使传动机构遭受损坏。
一般Iast限制在(1.5~2.5)IN。

## Slide 20: 2.起动方法
3.注意事项
(1) 电枢串电阻起动法
(2) 降压起动法：
直流电动机在起动和工作时，励磁电路一定要接通,不能让它断开,而且起动时要满励磁。否则，磁路中只有很少的剩磁，可能产生事故：
在满磁下将Rst置最大处，逐渐减小Rst使n升高。
最大起动电压Ust为

## Slide 21
(1)如果电动机是静止的，由于转矩太小(T=KT Ia) ,
电机将不能起动，这时反电动势为零，电枢电流
很大，电枢绕组有被烧坏的危险。
(2)如果电动机在有载运行时断开励磁回路，反电动势
E立即减小而使电枢电流增大，同时由于所产生的 转矩不满足负载的需要，电动机必将减速而停转，
更加促使电枢电流的增大，以至烧毁电枢绕组和换
向器。
(3)如果电机在空载运行，可能造成飞车，使电机遭
受严重的机械损伤，而且因电枢电流过大而将绕组
烧坏。
（   E  Ia T >> T0  n飞车）

## Slide 22: 2.反转
例：串励的单相手电钻，利用励磁电流和电枢电流两者的方向同时改变时而转向不变的原理，采用特别的串励电动机，使手电钻用单相交流电源或直流电源供电均可。
电磁转矩： T=KT Ia
(1) 改变励磁电流的方向。
(2) 改变电枢电流的方向。
注意：改变转动方向时，励磁电流和电枢电流两者的方向不能同时变。
改变直流电机转向的方法有两种：

## Slide 23: 9.5 并励(他励)电动机的调速
并励(他励)电动机与异步电动机相比，虽然结
构复杂，价格高，维护也不方便，但在调速性能上
由其独特的优点。
1. 调速均匀平滑，可以无级调速(注：异步机改
变极对数调速的方法叫有级调速)。
2. 调速范围大，调速比可达200 以上(调速比等
于最大转速和最小转速之比）,因此机械变速
所用的齿轮箱可大大简化。
主要优点：
由转速公式:
可见直流电机调速方法有三种。

## Slide 24
可见：在U 一定的情况下，改变可改变转速n 。
9.5.1 改变磁通调速
保持电枢电压U不变，改变励磁电流If (调Rf)以改变磁通 。
由式
Rf If    n
一般只采用减少励磁电流(减弱磁通)的方法调速, 即
改变磁通调速的方法：
减小磁通，n只能上调。
改变时的机械特性如图。
TL
T
n
（ 减小）
Rf
增
加

O
动画

## Slide 25
调速过程:
直至T=TC达到新的平衡。
电压U保持一定,减小磁通 。
Rf 
 
E 
Iａ
n
Ia 
E
瞬间
T > T２
T 

## Slide 26
(1)调速平滑，可得到无级调速；但只能向上调，受
机械本身强度所限，n不能太高。
(2) 调速设备简单，经济，电流小，便于控制。
(3) 机械特性较硬，稳定性较好。
(4) 对专门生产的调磁电动机,其调速幅度可达３~４,
例如530~2120 r/min及310~1 240 r/min 。
减小 调速的特点：
(1) 若调速后 Ia 保持不变，电动机在高速运转时其负载转矩必须减小。
(2) 这种调速方法只适用于恒功率调速(如用于切削机
床)。
使用调磁调速时应注意：

## Slide 27: 9.5.2 改变电压调速
由转速公式知：
调电压U，n0变化，但斜率不变，所以调速特性是一组平行曲线。
n0"
n0'
电压降低
Tc
特性曲线
n0
n
T
0
改变电压调速的特点:
(1)工作时电压不允许超过UN ，而n  U, 所以调速
只能向下调。
(2)机械特性较硬，并且电压降低后硬度不变，稳
定性好。

## Slide 28
(3)均匀调节电枢电压，可得到平滑无级调速。
(4)调速幅度较大。
调速过程:
保持If 为额定,减小电枢电压。
U 
Ia 
T 
T = TC稳定
n 
E 
Ia 
T 
改变电压调速需要用电压可以调节的专用设备，投资费用较高。
近年来已普遍采用晶闸管整流电源对电动机进行调压和调磁，以改变它的转速。

## Slide 29
例: 有一他励电动机， 已知U=220V , Ia=53.8A,
n=1500r/min Ra=0.7  。今将电枢电压降低一
半，而负载转矩不变，问转矩降低多少？
解: 由T=KT  Ia可知，在保持负载转矩和励磁电
流不变的条件下，电流也保持不变。
电压降低后的转速n′对原来的转速n之比为

## Slide 30
9.5.3 电枢回路串电阻调速
电枢中串入电阻,使 n 、 n0不变，即电机的特性曲线
变陡(斜率变大)，在相同力
矩下,n。特性曲线如图。
Ra
n
n0
T
电枢回路串电阻调速需
在电枢中串入专用电阻，电阻增大则转速下降，
因此 n 只能下调。
特点：(1) 设备简单，操作方便。
(2)机械特性软，稳定性差。
(3)能量损耗大，只用于小型直流机。
Ra + R
电阻增大

## Slide 31: 直流电动机的额定值
1.额定功率PN: 电机轴上输出的机械功率。
2.额定电压UN : 额定工作情况下的电枢上加
的直流电压。（例：110V，220V，440V）
3.额定电流IN : 额定电压下轴上输出额定功
率时的电流（并励包括励磁和电枢电流）。
三者关系：PN=UNIN （ ：效率）
4.额定转速nN: 在PN , UN , IN 时的转速。
直流电机的转速一般在500r/min 以上。特
殊的直流电机转速可以做到很低（如每分
钟几转）或很高（每分钟3000转以上）。
注意: 调速时对于没有调速要求的电机，最大转速
不能超过1.2nN 。 。

## Slide 32
(3) 恒功率负载（P 一定时，T和n 成反比)，要选
软特性电机拖动。如：电气机车等。
直流电动机特性类型的选择:
(1) 恒转矩的生产机械(TL一定，和转速无关)要选
硬特性的电动机，如：金属加工、起重机械等。
(2) 通风机械负载，机械负载 TL 和转速 n 的平方成正比。这类机械也要选硬特性的电动机拖动。
直流电机有四个出线端，电枢绕组、励磁绕组
各两个，可通过标出的字符和绕组电阻的大小
区别。
9.5.4 电动机的连接
(1) 绕组的阻值范围
电枢绕组的阻值在零点几欧姆到1~2欧姆。

## Slide 33
他励(并励)电机的励磁绕组的阻值有几百欧姆。
串励电机的励磁绕组的阻值与电枢绕组的相当。
（2）绕组的符号
(1) 绕组的阻值范围
电枢绕组的阻值在零点几欧姆到1~2欧姆。
S1
T1
B1
C1
H1
BC1
Q1
S2
T2
B2
C2
H2
BC2
Q2
电枢绕组
他励绕组
并励绕组
串励绕组
换向极绕组
补偿绕组
起动绕组
始端
绕组名称
末端