## Slide 1
石膏固定的护理
骨科课件

## Slide 2: 目录
概述
传统石膏与新型高分子夹板的区别
传统石膏需准备的材料
高分子夹板
石膏固定的护理
常用石膏固定类型

## Slide 3: 石膏固定的概述
(1)患者要做好心理准备，积极配合治疗：医用石膏是一种白色粉末状熟石膏，化学成份是CaSO42H2O,当使用石膏绷带包扎后，石膏和水起化学反应，逐步硬化并放出热量，这时患者的肢体会有灼热感，但灼热感过后病人又会因石膏未干而感到湿冷，这些都是正常现象，对肢体不会有任何影响，要解除疑虑。固定后不要随意乱动，以免影响固定的效果。 (2)石膏前做好患部的皮肤准备：石膏固定一般都需要较长时间，而且固定后不能轻易打开。所以包扎前要用肥皂水认真清洗皮肤，清除皮肤表面的污垢，有条件的可用酒精消毒。有创面的地方还要换药，以防感染。 (3)积极与医生配合，保证包扎效果：石膏硬化一般须4一8小时，硬化快慢主要与环境温度有关，在石膏未能固前，患肢要尽量少活动，因为这时石膏尚未完全硬化，很容易被折断、变形，失去固定作用。如果需要移动病人时，要用手掌轻轻托起石膏，不能用手指抓捏没有完全硬化的石膏，防止在石膏上压出凹陷，形成压迫点，影响肢体血液循环。对患肢骨骼突出的部位如下肢石膏的脚跟处，髋人字石膏的尾骶处，应特别注意保护，防止形成压迫性溃疡和褥疮 。
石膏固定是骨折复位后常用的外固定方法之一，它使用简便易行，固定作用可 靠。但采用石膏固定后还要从以下几个方面给予护理。

## Slide 4: 高分子夹板与普通石膏的区别
高分子夹板
传统石膏的替代品
固化时间短
强度高
透气
易拆除
X线透视效果好
普通的石膏绷带
不透气
不透x线
怕水

## Slide 5
2、宽度
1、厚度
4、石膏
3、衬垫、
绷带
需准备的
材料

## Slide 6: 高分子夹板介绍
高分子夹板是由多层高分子绷带层叠覆以特殊的非织造布构成。具有固化速度快，固化后强度硬且质量轻等优点。
聚氨酯在医学领域上应用是因为他具有较好的生物相容性，动物实验和急慢性毒性实验证实，医用聚氨酯无毒、无致畸变作用，对局部无刺激性反映和过敏反应。

## Slide 7: 医用高分子绷带与石膏绷带相比有哪些优点？
一：舒适安全性
二、良好的透气性
三、硬化速度快
四、硬度高、重量轻
五、极好的X线透射性
六、良好的防水性
七、操作方便、灵活，塑形性好
八、适用范围广

## Slide 8: 高分子夹板特点
硬度高、重量轻
良好的透气性
硬化速度快
极好的X线透射性
操作方便、灵活、可塑性好
舒适安全性：夹板轻便舒适
适用范围广

## Slide 9: 临床特点对比表
对患者的好处 | 对医疗人员的好处 | 其他
可洗澡和接受药浴 | 操作方便、卫生 | 完全透X线
轻盈、舒适、美观 | 容易塑性 | 常温水即可激活硬化
安全、透气、清凉 | 容易去出卫生 | 20分钟内承受重量
没有过敏反应 | 伤口容易留孔处理 | 无毒无化学反应

## Slide 10: 使用方法
1．根据不同部位，选用相应的规格。
2．打开包装，取出夹板，在常温水中浸泡5－6秒并挤压2－3次。
3．取出后挤去或用干毛巾除去多余水分。
4．把夹板覆盖在需要固定的部位，用绷带缠绕即可。
5．根据需要进行塑形。

## Slide 11: 石膏固定护理常规
一 、 石膏固定前护理 二 、 石膏固定后护理

## Slide 12: 一 、 石膏固定前护理
1 、 了解病人思想情况，做好心理护理，说明石膏固定的理由，以取得病人及家属的配合。 2 、 清洁患肢或躯干，有伤口者先换药。 3 、 过床或搬运病人时，先固定好肢体，搬动时动作要轻稳。 4 、 做髋部人字形石膏者，术前一般服轻泻剂或灌肠一次。

## Slide 13
石膏包扎前护理
1、病人的体位
2、皮肤的护理
3、骨突部加衬垫

## Slide 14: 二 、 石膏固定后护理
1 、 按骨科一般护理常规护理。
2 、 上石膏病人睡硬板床，石膏未干固前不能搬运病人，石膏虽干固尚未坚硬时，搬运病人应用手掌平托石膏，防止手指将石膏掐成凹陷变形致压迫软组织形成溃疡或坏死。
3 、 用胶枕、沙袋均匀垫好肢体，防止变形，清洁暴露肢端，以便观察。
4 、 保持室内空气流通以促使石膏干固。夏季可用电吹风吹干，冬季可用烤灯烤干，但应间歇烘烤，每次20—30分钟，防止烫伤。
5 、 抬高患肢，垫以沙袋、胶枕等支托物，以免肿胀。石膏坚硬后，可鼓励病人活动石膏固定以外的关节和肌肉，指导病人经常在石膏内做肌肉收缩运动及指（趾）关节足背伸屈运动，防止关强直，肌肉萎缩。
6 、 被石膏压迫的隆突部位或肢体的支重部位，应用软枕妥善垫好，保持功能位，防止关节部位的石膏折断。
7 、 注意观察患肢远端血循环、温度、颜色、肿胀、剧痛、麻木等感觉情况，重视病人主诉，对原因不明的疼痛，应通报医生，按医嘱在石膏上“开窗”观察，检查有无局部受压，勿乱用止痛药。

## Slide 15
8 、 保持石膏清洁干燥、边缘整齐、光滑、不可浸湿，不可与硬物撞击。
9 、 做髋人字石膏固定的病人，要指导大小便方法，放便盆时，用胶垫垫腰部，保持同一水平，患儿可用腰盆，女病人可用尿盆接尿，石膏污染后，要及时清洁；应定时翻身，取側卧或俯卧位，检查尾骶部有无红肿、水泡。防止异物落入石膏内。禁用锐器伸入石膏内搔痒。
10 、 下肢上石膏的病人，下地活动时，需在足部加后跟（木板或铁板），以免损坏石膏。
11 、 躯干部上石膏，应注意病人有无呼吸受阻，腹部胀气、恶心呕吐等情况。石膏不能过紧，进食少量多餐，不要过量，防止石膏综合症的发生。
12 、 如术后有渗血渗透石膏绷带，用蓝笔画记号，观察是否继续渗血。必要时通报医生剖开石膏处理。
13 、 如遇开放性损伤，体温升至39度以上，伤口有跳通，肢端肿胀明显，应立即通知医生处理。

## Slide 16
石膏包扎后护理
1患者的搬动
2患肢抬高，
适当衬垫给骨
突部减压
3促进石膏
干固
4患肢的观察
①观察
肢体末端
血循环
③有无感染
征象
②观察出血
与血浆渗出
情况

## Slide 17: 常用石膏类型
①、前臂石膏 适用于腕关节扭伤，桡骨远端骨折和尺、桡骨茎突骨折。固定范围从肘关节以下到掌指关节（背侧与指蹼平齐，掌侧到掌横纹上0.5厘米）。腕关节呈30°背屈位。前臂在旋前旋后中间位。

## Slide 18: 常用石膏类型
②、上肢石膏 适用于尺、桡骨骨折，肘关节脱位，肱骨下段骨折，尺、桡骨或肘关节的某些疾病。固定范围从肩关节以下到掌指关节（背侧与指蹼平齐，掌侧到掌横纹上0.5厘米处）。肘关节屈曲90°，腕关节背屈30°，前壁在旋前旋后中间位。

## Slide 19: 常用石膏类型
③上肢外展架 适用于肩关节伤、病或其手术后，肩胛骨和肱骨的伤、病等。例如肱骨骨折用上肢石膏固定或持续牵引，为了维持骨折复位的对位，将大小合适的外展架用石膏绷带固定在胸廓上。保持肩关节外展80-90° ，前屈30-45° ，肘关节屈曲如常。外展架贴在肢体、腋窝和胸廓的部分，都应 垫好棉垫。用石膏绷带将外展架固定在胸廓上，抵住腋窝，托住上臂和前臂，进行上肢固定。

## Slide 20: 常用石膏类型
④、小腿石膏 适用于跖骨与跗骨骨折、内踝或外踝骨折、躁部扭伤、腓骨下端无移位骨折或踝关节疾患。固定范围从胫骨结节到趾端，跖侧过趾尖，背侧到跖趾关节，不包括足趾背侧，使足趾能背屈活动，并便于术后观察。

## Slide 21: 常用石膏类型
⑤、下肢石膏 适用于胫腓骨骨折、膝部骨折或疾患。固定范围从大腿上端到趾尖（不包括趾骨背侧）。膝关节屈曲10—15° ，踝关节保持90°。

## Slide 22: 常用石膏类型
⑥、髋人宇型石膏 适用于股骨颈或粗隆间骨折、股骨干骨折或股骨的矫形手术后、髋关节或股骨的某些疾患。固定范围从乳头平面以下（包括躯干和患侧髋关节）到趾端。髋关节屈曲20°左右，膝关节屈曲10—5°，踝关节保持90°。先穿纱套，将骨骼隆起部垫好棉垫。包扎石膏后，须将健侧髋部和患侧会阴部石膏修好，以便于肢体活动和排便。腹部开窗，以利于呼吸运动和不影响腹胀。

## Slide 23: 常用石膏类型
⑦、石膏背心 适用于脊柱骨折、脊柱结核恢复期和脊柱融合术后等。伤员脊柱保持伸展位。前面从胸骨柄到耻骨联合，背部从肩胛冈下到骶部，使 胸骨柄、耻骨联合和腰部构成三个压力点。石膏背心包好后，腋部和腹股沟部的石 膏边缘应加修整，以便于上、下肢活动。上腹部开窗（以剑突到脐为直径，画圆开窗），以利呼吸。

## Slide 24: 常用石膏类型
⑧、头胸石膏和石膏领适用于颈椎的骨折、脱位和颈椎疾患等。固定范围从头部到胸部肋缘下。穿纱套后，垫好棉垫，包扎石膏绷带。然后将面部、耳部和腋部的石膏进行修整，颈前正中开窗，以利饮食和呼。石膏领前面从下颌到胸骨柄和锁骨内1/3处，后面从枕部到肩胛冈上。

## Slide 25
结束
谢谢大家