## Slide 1
D168
行车记录仪 D188

## Slide 2
产品图片:D188行车记录仪
时尚精致外观
与DVD导航完美匹配
独家隐藏设计
140度广角
高清分辨率1280*720P
内置锂电池防掉电保护
三轴立体重力感应

## Slide 4
行车记录仪是什么？
主要功能是行车时自动记录车辆前方的情况并实时存储，如遇到行车意外或交通事故，通过回放事故录像，为责任认定提供有利的证据，以此保护车主利益。
行车记录仪（俗称“黑匣子”）是一种能对车辆行驶速度、时间、里程以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储并通过接口实现数据输出的数字式电子记录装置。
由于记录仪能够实时地记录车辆运行和驾驶员驾驶活动的有关信息，它可以遏止疲劳驾驶、车辆超速等严重交通违章、约束驾驶人员的不良驾驶行为，预防道路交通事故、保障车辆行驶安全， 提高营运管理水平等诸多方面发挥重要的作用， 并且作为事故分析和鉴定提供原始数据。
汽车行驶记录仪同时也提供显著的社会效益：提高行车安全，更好的保障社会群众及乘客的生命安全。 将可大幅减少车辆违规肇事、废弃物倾倒或司机监守自盗等社会案件。 遇到交通事故，记录仪上留下的数据为公安交警部门的事故处理、协助破案提供了有效的手段和依据。

## Slide 5
产品功能描述
品牌：JADO捷渡 重量：480g含包装：80 g不含包装重量
型号： D188 尺寸：103mm * 32mm * 32mm（长*宽*高）
系类： 便携式行车记录仪 重力感应：三轴立体碰撞加速传感器
可视角度：140度超广角镜头 电流/电压：5v 200MA
录影模式: 循环录影/移动侦测 电流频率50HZ/60HZ
显示屏:720P高清显示独创可接车载DVD 供电载体:内置耐高温聚合物锂电池
拍摄感应器: 500万像素 视频画质:HD(1280*720) S/30帧
压缩方式： H.264 视频格式:视频格式AVI
视频片段时间: 5分分钟 分辨率大小: HD(1280*720)
内存卡:TF最大支持32G具U盘功能

## Slide 6
行车记录仪功能键示意图:

## Slide 7
产品使用简介
安装记录仪
关闭引擎,将锁匙从点火器中取出 (请在光线充足、安全的地方安装记录仪)
将TF卡插进记录仪卡槽
将记录仪放在合适的位置并调整摄像位置
将记录仪的接口与汽车ACC电源连接起来（需专业人员操作）
发动引擎，检查机器是否已安装正确

## Slide 8
D188安装步骤图
1.安装D188的第一步是把摄像头固定于车辆内后视镜前方，基本矫正一下仪器水平，精确调整需结合实时输出的影像进行。摄像头从驾驶座上看几乎是隐藏的。

## Slide 9
2.D188行车录像仪通过三条线与车辆连接——电源线、地线以及视频输出线

## Slide 10
3.三条引线通过A柱饰板引入中控台内部与车辆电器系统建立连接。

## Slide 11
4.黄色的视频输出线被接到带视频输入接口的一体机的视频输入端，这样D188的视频信号能够通过DVD一体机的屏幕播放。如果你的车辆没有带液晶屏的一体机，则无需接此线。在不连接视频输出线时，D188的录像回放还能通过电脑或其他设备通过读取SD卡实现。

## Slide 12
D188 采用人体视觉的视角镜头，非常好的距离感以及录像视角。从图像中，我们可以清晰看到车辆的引擎盖以及路面分道线。对于交通事故取证，D188的镜头视角恰到好处。

## Slide 13
白天录像截图：500万高清录像，边角清晰不变形。

## Slide 15
操作说明
[功能]共3个功能
电源开关功能
汽车启动点火自动录像，长按5秒“功能键”关机并保存。
录像开始/暂停功能
开机自动录像；录像状态下轻短按“功能键”暂停录像，
暂停录像同时进入移动侦测模式。
回放功能
长按三秒“功能键”进入回放模式，再轻按“功能键”开始回放录制片段（默认回放最后一段录像）

## Slide 16
[复位键]功能
在机器死机时,在任何模式下RESET键强制断开电源关机。
循环录制覆盖录制档功能
在机器开启并自动录制时,支持循环录制和覆盖录制。
低电检测功能
在机器在检测到低电时电源指示灯会快速闪烁,机器将在8秒保存录制档后自动关机。

## Slide 17
指示灯状态表
通电自动开机，开机键七彩灯循环闪烁，开机录像七彩灯停止循环，绿灯常亮。

## Slide 18
注意事项
使用场合：请严格遵守国家相关法令,不得将此产品用于其他非法用途,否则后果自负。
使用环境：请在人类适宜的生活环境湿度下使用，请勿将产品至于潮湿的工作环境中，产品不具备防水功能。
拍摄环境：请在有充足的光源环境下使用，请勿将摄像头对着太阳等超强光源，以免光学器件收到损伤。
保洁要求：请勿在粉尘密度过大的环境下使用，以免镜头或其它部件沾染粉尘，影响摄像效果，镜头保持洁净。
其他事项：该产品属于精密电子产品,请勿使其受到强烈撞击、震动；请勿在强磁场、强电场下使用。

## Slide 19
行车记录仪作用
事故总在不经意间发生!
但我们需要真相，承担我们该承担的责任！

## Slide 20
维护司机的合法权益，对不少横穿公路的人及骑自行车、摩托车在道路上乱窜者，或者其他违章车辆，司机可为自己提供有效的证据。
回放监控录像记录，澄清事实，减少不必要的纠纷，便于交警快速准确地了解事故现场，分清事故责任，交警处理事故快速准确，更趋于人性化、法理化，既可快速撤离现场恢复交通，又可保留事发时的有效证据，营造安全畅通的交通环境。
如果每辆车上都安装行车记录仪，驾驶员不敢随便违章行驶，行车更加规范和更加遵守交通规则安全行驶，事故发生率也会大幅度下降，肇事逃逸的行为大大降低（被过往车辆拍摄到）。
法院在审理道路交通事故案件时，谁负主要责任，次要责任一目了然，更利于法院在量刑和赔偿上将更加准确和有据可依，也给保险公司的理赔提供了证据，让保险公司理赔更加准确、快捷。

## Slide 21
碰到专业碰瓷的和拦路抢劫的，行车记录仪将会给破案带来决定性的证据，交警部门工作效率将极大增加。
可以对出现刮车等事件进行拍摄取证,作为证据，防止“撞车党”假撞车真敲诈，提供现场有效证据，使行车事故扯皮减少，杜绝“撞车党”的滋生，提高道路利用率。
喜欢自驾游的朋友，可以用它来记录征服艰难险阻的过程，也可在家用作DV拍摄生活乐趣，或者做为家用监控使用，平时还可以做停车监控！