## Slide 1
隔震与消能减震设计简介
抗震结构
一.抗震结构
利用结构各构件的承载力和变形能力抵御地震作用，吸收地震能量。
隔震结构
消能减震结构
立足于“抗”。
二.隔震结构
在建筑物上部结构与基础之间设置滑移层，阻止地震能量向上传递。
立足于“隔”。

## Slide 2
为达到明显减震效果，通常基础隔震系统需具备以下四种特性：
(1)承载特性：具有足够的竖向强度和刚度以支撑上部结构的重量；
(2)隔震特性：具有足够的水平初始刚度，在风载和小震作用下，体系能保持
在弹性范围内，满足正常使用的要求，而中强地震时，其水平
刚度较小，结构为柔性隔震结构体系；
(3)复位特性：地震后，上部结构能回复到初始状态，满足正常的使用要求。
(4)耗能特性：隔震系统本身具有较大的阻尼，地震时能耗散足够的能量，从
而降低上部结构所吸收的地震能量。

## Slide 3
隔震系统回顾
基础隔震的概念早在19世纪已有人提过，广义的隔震方案则更是源渊流长，如北京故宫就设有糯米加石灰的柔性减震支座层；现代的基础隔震理论和实践开始于上世纪70年代，基础隔震方案很多，下面作简单介绍
1.早期隔震技术
河合浩藏的“地震时不受大震动的结构”
右图是1891年河合浩藏的“地震时不受大震动的结构”。其隔震思路是在地基上并排铺设了数层圆木，并且把建筑物周围挖空，从而地震时可对上部建筑起到隔震

## Slide 4
J.A.Calantarients提出的隔震结构
右图是J.A.Calantarients于1909年提出的隔震结构(Base-isolated building )方案。这种隔震结构在建筑物结构与基础之间用滑石层隔开，地震时建筑物可以滑动。
中村太郎的隔震结构
右图是中村太郎于1927年提出的隔震结构方案。在这种隔震系统中已使用阻尼泵来耗散地震动的能量，并且在该建筑地下层柱的上下端采用铰接构造，建筑物可以水平自由移动。

## Slide 5
柔性层隔震结构(Flexible first-story building)
柔性层结构隔震概念由Martel在1929年提出，由Green(1935年)和Jacobasen(1938年)进一步加以研究与完善；下图是真岛健三郎于1934年的柔性层结构。地震时，柔性层进入塑性，结构的刚度变小，结构的基本周期延长，从而导致上部结构所受的地震作用减小。

## Slide 6
滚动支撑类隔震系统（Roller bearing system）
为克服柔性层结构所带来的缺陷，科学家们相继提出了多种滚动支撑类隔震系统，工作元件有球形和椭圆形等多种，但由于其隔震是有向性的，而地震是具有无向性，这些类型的隔震系统均未能推广应用。

## Slide 7
2.最新隔震技术
隔震橡胶支座(The laminated rubber bearing)隔震系统。

## Slide 8
南加州大学医院(The University of Southern California Teaching Hospital)是橡胶支座隔震系统，这栋八层医院基础加速度为 0.49g，而顶层加速度只有0.21g, 加速度折减系数为1.8。而抗震结构橄榄景医院(The Olive View Hospital)的底层加速度为 0.82g，而顶层加速度为2.31g, 加速度放大系数为2.8，由此可见橡胶支座隔震系统的优越性。
中南加州大学医院（隔震结构）
橄榄景医院（抗震结构）
1994年1月17日，美国圣菲尔南多发生洛杉矶地震，震级M=6.7，直下型地震，死亡56人，伤7300人，损失很大。
震中附近有两座医院，一座为隔震结构，另一座为抗震结构。

## Slide 9
中南加州大学医院
地下一层，地上7层，建筑面积：33000平方米；占地：4100平米；最高高度：36。0m；铅芯多层橡胶隔震器68个，多层橡胶隔震器81个。

## Slide 10
中南加州大学医院在这次地震及其其后的余震中，6-8英尺高的花瓶等没有一个掉下来，建筑物内的各种机器等均未损坏，医院功能得到维持，成为防灾中心，起到十分重要的作用。

## Slide 11
橄榄景医院（抗震结构）
橄榄景医院在1971年圣费尔南多地震中受到较大损害，10年后重建，并增加了抗震强度。
在此次地震中，剪力墙产生剪切裂缝，设备机器、医疗机械及家具等翻倒，病历等资料掉下、散乱。而且水管破裂，各层浸水，建筑物不能使用，完全丧失了医院的功能。
一九九四年九月十六日，台湾海峡发生了7.3级地震，震源距离汕头市约200公里，汕头市烈度为6度，各类房屋摇晃厉害，居民惊惶失措，水桶里的水溅出了1/3左右……而陵海路隔震楼上的人并没有感到晃动，听到毗邻楼房和邻街喧闹声后下楼才知道发生了地震。

## Slide 12
日本阪神大地震 一九九五年一月十七日发生了日本阪神大地震。震级7.2级，是日本战后最大地震灾害。 在这次地震中，有二幢隔震结构建筑得到了地震观测记录。从这些记录可以看到隔震房屋在大地震中发挥了隔震效果，证实了隔震结构的有效性。 WEST大厦(西部邮政大楼)建筑面积46000m2，6层，是日本最大的隔震建筑。该建筑距震源东北35公里，在基础、l层和6层进行了地震记录观测。
213
263
300
基础
193
57
106
1层
377
75
103
6层
上下
南北
东西
地震观测
位置
方向

## Slide 13
隔震橡胶支座包括天然夹层橡胶支座、铅芯橡胶支座，高阻尼橡胶支座等 。
天然夹层隔震橡胶支座
天然夹层橡胶支座构造如图所示。天然夹层橡胶支座具有较大的竖向刚度，承受建筑物的重量时竖向变形小，而水平刚度较小，且线性性能好。由于天然夹层橡胶支座的阻尼很小，不具备足够的耗能能力，所以在结构使用中一般同其它阻尼器或耗能设备联合使用。
铅芯隔震橡胶支座
铅芯隔震橡胶支座由新西兰的ROBINSON及其公司最早研制开发，以后在中国、日本、美国、意大利等国家都得到了较大的发展与应用。
铅芯橡胶支座构造如图所示。因为铅芯橡胶支座不但具有较理想的竖向刚度，而且本身具有消耗地震能量的能力，故铅芯橡胶支座在结构使用中受到广泛欢迎。

## Slide 14
下图分别是世界上第一栋采用铅芯橡胶支座隔震的建筑(The William Clayton Building, New Zealand)和世界上使用铅芯橡胶支座中基底面积最大的建筑(日本)。
日本1997年度评定的隔震建筑中，采用铅芯橡胶支座隔震房屋占总数的40%，美国在1985年以后兴建的隔震房屋中，完全或部分采用铅芯橡胶支座的隔震房屋占总数的60.7%，我国在已建成的隔震房屋中，完全或部分采用铅芯橡胶支座的隔震房屋占总数的60%。

## Slide 15
三.消能减震结构
在结构中的某些部位设置消能装置，通过消能装置耗散或吸收地震能量，从而减小主体结构地震反应。
消能装置有：
调频质量阻尼装置—由质量、弹性元件和阻尼器构成的振动系统，将其安装在结构上，结构振动时引起该系统的共振，由此产生的惯性力反作用于结构，起到减小结构振动反应的作用。
调频液体阻尼装置—由具有一定形状的盛液容器构成，液体晃动时，液体对容器箱壁产生动压力，同时液体晃动产生阻尼吸收一部分能量。
液压质量控制装置—由液压缸、活塞、管路和质量块构成，当结构由地面运动产生振动时，油缸的活塞推动管路中的液体，使液体和质量随之振动。结构的一部分振动能量传递给了该系统。

## Slide 16
粘滞耗能装置—由缸体、活塞、和液体构成，活塞在缸体内往复运动，粘滞液体从一端流向另一端产生阻尼力，阻碍结构的振动。
摩擦耗能装置—由摩擦元件构成，这些元件相互滑动产生摩擦力，从而耗散结构的部分振动能量。
金属耗能装置—由金属材料制成的耗能装置，其耗能机理是通过金属元件的弹塑性变形来耗能。
粘弹性耗能装置—由粘弹性材料和约束钢板构成，通过夹在钢板之间的粘弹性材料发生剪切变形而耗散能量。
1972年建成的110层纽约世贸大厦共安装了1万个粘弹性耗能装置；西雅图76层哥伦比亚大厦安装了260个粘弹性耗能装置；1988年北京饭店和北京火车站在抗震加固中，分别采用了法国和美国生产的粘弹性耗能装置。