## Slide 1
一、 水平地震作用
4.6 计算要点
H1
G1
Gk
Hk
二、 楼层地震剪力
Gi

## Slide 2
三、 每片墙的地震剪力
1. 横墙的地震剪力
第i层的横向地震剪力由第i层所有横墙承受。
（1）刚性楼盖房屋
刚性楼盖房屋：对于现浇及装配整体式钢筋混凝土楼
（屋）盖等。

## Slide 3
墙体侧移刚度的计算：
（a）无洞墙体
h/b<1时
时
时

## Slide 4
（b）有洞墙体
规则洞口情况
对于水平实心墙带
对于窗间墙
时
时

## Slide 5
不规则洞口情况

## Slide 6
（2）柔性楼盖房屋
柔性楼盖：木结构等楼（屋）盖。
第m道横墙所分配的地震剪力，按第m道横墙从属面积上重力荷载代表值的比例分配。
第j层第m道横墙从属面积上重力荷载代表值；
第j层结构总重力荷载代表值。

## Slide 7
第j层第m道横墙所应分配地震作用的建筑面；
第j层的建筑面积。
当楼层单位面积上的重力荷载代表值相等时，可进一步简化为按各墙片所承担的地震作用的面积比进行分配：

## Slide 8
（3）中等刚度楼盖房屋
中等刚度楼盖：介于刚度楼盖和柔性楼盖之间的楼
（屋）盖，如装配式钢筋混凝土楼盖。
它的各横墙所分配的地震剪力，按刚性楼盖和柔性楼盖结果的平均值确定。

## Slide 9
2. 纵墙的地震剪力
对各种楼盖均按刚性楼盖横墙剪力确定方法确定。
3. 同一道墙各墙段地震剪力的分配
第m道墙第r墙段所分配的地震剪力为：

## Slide 10
第m道墙第r墙段所分配的地震剪力为：
第m道墙第r墙段所分配的地震剪力；
第j层第m道墙所分配的地震剪力；
第m道墙第r墙段侧移刚度；
时
时

## Slide 11
四、 墙体截面抗震承载力验算
1. 各类砌体沿阶梯形截面破坏的抗剪强度设计值
非抗震设计的砌体抗剪强度设计值，按《砌体结构设计规范》采用；
砌体强度正应力影响系数，按下表确定：
 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0
普通粘土砖,多孔粘土砖 | 0.80 | 1.00 | 1.28 | 1.50 | 1.70 | 1.95 | 2.32 | 
混凝土小砌块 |  | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 2.60 | 3.10 | 3.95 | 4.80
砌体类别
砌体强度的正应力影响系数
为对应与重力荷载代表值的砌体截面平均压应力。

## Slide 12
2. 粘土砖、多孔砖墙体的截面抗震承载力验算
验算公式：
墙体地震剪力设计值；
承载力抗震调整系数，对于两端均有构造柱、芯柱的承重墙为0.9，其它承重墙为1，自承重墙取0.75;
墙体横截面面积，多孔砖取毛截面面积；
砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪设计值。
当按上式验算不能满足时，除采用配筋砌体的提高承载力外，尚可采用在墙段中部增设构造柱的方法。

## Slide 13
计入设置与墙段中部、截面不小于240mm×240mm且间距不大于4m的构造柱对承载力的提高作用，按下列简化方法验算：
中部构造柱的横截面总面积（对于横墙和内纵墙Ac>0.15A时，取0.15A;对于外纵墙， Ac>0.25A时，取0.25A;
中部构造柱的纵向钢筋截面总面积；
中部构造柱的混凝土轴心抗拉强度设计值；
钢筋抗拉强度设计值；
中部构造柱参与工作系数,居中设一根时取0.5,多于一根0.4;
墙体约束修正系数；一般情况取1.0，构造柱间距不大于2.8m时取1.1。

## Slide 14
3. 水平配筋粘土砖、多孔砖墙体的截面抗震承载力验算
验算公式：
墙体横截面面积，多孔砖取毛截面面积；
层间墙体竖向截面钢筋总截面面积；
钢筋抗拉强度设计值；
钢筋参与系数，按下表取值
墙体高宽比 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2
 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.12

## Slide 15
4. 混凝土小砌块墙体截面抗震承载力验算
验算公式：
墙体地震剪力设计值；
芯柱截面总面积；
芯柱混凝土轴心抗压强度设计值；
芯柱影响系数，按下表确定：
填孔率 |  |  |  | 
 | 0.0 | 1.0 | 1.10 | 1.15
填孔率:芯柱根数与孔洞总数之比。

## Slide 16
在验算纵、横墙截面抗震承载力时，应选择以下不利墙段进行：
（1）承受地震作用较大的墙体；
（2）竖向正应力较小的墙段；
（3）局部截面较小的墙垛。