## Slide 1: 建筑结构抗震设计
哈尔滨工业大学
土木工程学院
防灾减灾与工程力学教研室 张金生
2003年7月

## Slide 2
建筑结构抗震设计
目录
第一章 抗震设计的基本知识和基本要求
第二章 场地、地基与基础
第三章 地震作用与结构抗震验算
第四章 砌体结构的抗震设计
第五章 钢筋混凝土结构的抗震设计
第六章 隔震结构简介

## Slide 3
建筑结构抗震设计
抗震工程学
是将地球物理学、地质学、地震学、工程力学（材料力
学、结构静力学、结构动力学）、结构工程学（钢筋混凝土
结构学、钢结构学、地基与基础）、施工技术等多方面理论
予以综合，针对建造的建筑物在地震作用下必须安全这一目
的而产生一门科学体系。
学习本门课要达到如下目的
掌握抗震的基本知识、基本理论、基本技能，了解抗震
设计的一般规律；
培养运用规范、标准，查阅技术资料的能力和抗震计算
能力；
了解结构抗震设计的新理论、新方法及抗震理论、方法
的发展趋势。

## Slide 4
引致灾害的自然作用
灾害类別
气象方面
极端雨量
太多
洪灾
太少
干旱
极端气温
太高
热浪
太低
霜冻、大风雪
极端强风
台风、龙卷风
地貌方面
板块活动
地震、海啸、火山爆发
重力作用
泥石流、雪崩
生物方面
与动物、微生物有关
蝗虫、白蚁等
虫害
細菌或病毒
疾病︰如伤寒、“非典”、瘟疫
与植物有关
真菌
病害︰如小麦的铁锈病
数量激增
野草蔓延、赤潮
第一章 抗震设计的基本知识和基本要求
1.1 地震灾害概述
一、地震是群灾之首
灾害
自然灾害
人为灾害
人为灾害：
火灾、污染（大气、
水、海洋）、核泄
漏、战争等
自然灾害：
地震灾害是群灾之
首，它具有突发性和不
可预测性，以及频度较
高，并产生严重次生灾
害，对社会也会产生很
大影响等特点。

## Slide 5
死亡24人，经济损失94亿美元。

## Slide 7
云林县六市中山国宝二期大楼座落在大智路上，为12层钢筋混凝土住宅和商务混合大楼，其中二栋自楼梯间相接处分裂，东侧楼6层以下全部塌陷，并向东侧倒在邻房4层楼公寓上。西侧楼5层以下全部倒塌，并向西倾倒在另一栋大楼上，柱子间距介于8米到10米，且柱子数量偏少。

## Slide 8
彰化县员林镇邦富贵名门大楼座落在中山路惠明街口，为16层钢筋混凝土集合住宅大楼。地震时其中一栋倾倒靠在呈L型平面大楼上，柱子间距7至10米。造成倾倒的原因是底层柱子数量少，间距太大。

## Slide 10
柱子内埋设管线（水、排水、电、煤气、电话）等，虽然节省了空间，但大大降低了柱子的有效承重截面积，造成破坏。

## Slide 13
唐山大地震
1976年7月28日3时42分54秒，在河北省唐山、丰南一带（东经118.0度，北纬39.4度），发生了7.8级强烈地震，震中区烈度11度。地震波及天津市和北京市。这次地震发生在工矿企业集中、人口稠密的城市，极震区内工矿设施大部分毁坏，主要表现为厂房屋顶塌落，围护墙多数倒塌，高层建筑和一般民房几乎全部坍塌。震区内普遍发生铁路路基下沉，铁轨弯曲变形；公路路面开裂；桥墩错动、倾倒，梁体移动及坠落等。但是地下矿井的破坏比地面建筑轻得多。
150万人口中死亡24万，伤16万；直接经济损失
100亿元，震后重建费用100亿元。

## Slide 14
唐山市文化路青年宫，为砖混结构的二层楼房，7.8级地震时倒塌一层，7.1级地震时除四根门柱外，全部坍塌。

## Slide 15
开滦煤矿医院，为砖混结构的五层楼房（局部七层），仅西部转角残存 。

## Slide 16
唐山市开滦煤矿救护楼，为砖混结构人字木屋架的三层楼房，墙倒顶塌。

## Slide 17
唐山市河北省煤矿设计院，砖混结构的楼房局部倒塌。

## Slide 18
唐山地区交通局，砖混结构的三层办公楼遭到破坏。（此处为唐山地震重点保护遗迹之一。）

## Slide 19
唐山市河北省矿业学院图书馆，三层高的阅览室，系装配式纯框架结构，西头倒毁，东头框架幸存。（此处为唐山地震重点保护遗迹之一。）

## Slide 20
唐山市机车车辆厂震后概貌。

## Slide 21
震后工厂厂区

## Slide 22
印 度 大 地 震
当地时间2001年1月26日上午8时46分（北京时间2001年1月26日11时16分36.4秒，国际时间2001年1月26日03时16分40秒），在印度西北部古吉拉特邦发生一次强烈地震。据印度地震部门测定，这次地震为里氏7.9级，震中位于北纬23.6度和东经69.8度。至31日止，地震发生后已发生了196次余震。
死亡人数达16403人，受伤人数达55863人，经济损失45亿美元。

## Slide 23
为了省钱，近年兴建的建筑物没有抗震结构，使地震的伤亡加重。

## Slide 24
震后现场情况

## Slide 26
座落在活断层上的一座二层小学教学楼被完全摧毁。

## Slide 27
7.8级地震造成达180公里的破碎带，水平和垂直错距都很大，引起地表沉陷、隆起、裂缝、液化等地表破坏，同时造成建筑物的大量毁坏。

## Slide 28
伊兹米特市一楼房底层空旷，结构不合理，房屋整体倾斜，二楼成了一楼。

## Slide 29
地震时河床变形，导致跨河公路桥梁跨塌。

## Slide 30
人员伤亡惨重

## Slide 31
美国加州北岭地震（7.0级）
1994年1月17日，2400栋建筑被毁，多处高架公路桥受损，死亡61人，伤7300人，直接经济损失300亿美元，保险损失104亿美元。
日本阪神地震（7.2级）
1995年11月17日，22万栋房屋倒塌或严重损坏，死亡6348人，伤4万人，经济损失1000亿美元。

## Slide 32
二、我国的地震情况
1.我国是一个多地震国家
据统计，我国大陆地震约占世界大陆地震的三分之一。
原因是：我国正好介于地球的两大地震带之间。
全世界地震主要分布于以下两个带：
（1）环太平洋地震带：包括南北美洲的太平洋沿岸和从阿
留申群岛、堪察加半岛、经千岛群岛日本列岛南下至
我国台湾省，再经菲律宾群岛转向东南，直到新西兰。
（2）喜马拉雅——地中海地震带：从印度、尼泊尔经缅甸
至我国横断山脉、喜马拉雅山区，越帕米尔高原，经
中亚细亚到地中海及其附近。

## Slide 33
喜马拉雅——地中海地震带
环太平洋地震带
以上两个地震带释放的能量，约占全球所有地震释放能量的98%。

## Slide 34
2.我国是一个地震灾害最严重的国家
1920年宁夏海原地震（8.5级）死亡23.4万人。
1976年河北唐山地震（7.8级）死亡24.2万人。
中国地震活动频度高、强度大、震源浅，分布广，是一个震灾严重的国家。1900年以来，中国死于地震的人数达55万之多，占全球地震死亡人数的53%；1949年以来，100多次破坏性地震袭击了22个省（自治区、直辖市），其中涉及东部地区14个省份，造成27万余人丧生，占全国各类灾害死亡人数的54%，地震成灾面积达30多万平方公里，房屋倒塌达700万间。
20世纪全球两次死亡20万人以上的大地震均发生于我国。

## Slide 35
3.我国的地震活动地区
①台湾省及其附近海域；
②西南地区，主要是西藏、四川西部和云南中西部；
③西北地区，主要在甘肃河西走廊、青海、宁夏、天山南北麓；
④华北地区，主要在太行山两侧、汾渭河谷、阴山-燕山一带、 山东中部和渤海湾；
⑤东南沿海的广东、福建等地。
我国的地震活动主要分布在五个地区的23条地震带上。
这五个地区是：

## Slide 37
4.目前的地震形势
地震的发生有间歇性。一段时间内发生较频繁，一段
时间内较平静。
我国目前处于地震活跃期。
三、抗震减灾的的任务

## Slide 38
结构工程师的任务：
3.对已存在的工程结构作抗震鉴定、抗震加固。
抗震减灾工作应依法进行。
《中华人民共和国防震减灾法》 (1997年12月29日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)
第十七条 新建、扩建、改建建设工程，必须达到抗震设防要求。
第十九条 建设工程必须按照抗震设防要求和抗震设计规范进行抗震设计，并按照抗震设计进行施工。
第四十五条 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关专业主管部门按照职责权限责令改正，处一万元以上十万元以下的罚款：
1.对地震区域作抗震减灾规划；
2.对新建筑工程作抗震设计；
（一）不按照抗震设计规范进行抗震设计的；
（二）不按照抗震设计进行施工的